Томашпільська районна рада Вінницької області

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

комітетом з конкурсних торгів

від "10" березня 2016 року, протокол №1

ГОЛОВА КОМІТЕТУ З КОНКУРСНИХ

ТОРГІВ

Томашпільської районної ради

_______________________  Стратій В.О.

М.П.

ДОКУМЕНТАЦІЯ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ

для підготовки пропозицій щодо закупівлі робіт:

(код 41.00.4 за ДКПП 016:2010; код 45454000-4 за ДК 021:2015)

Реконструкція частини нежитлової будівлі в міні цех з переробки молока по вул. Гагаріна, 42 в с. Антонівка Томашпільського району Вінницької обл.

в рамках проекту «Розвиток можливостей кооперативу для захисту правових і економічних інтересів приватних селянських господарств, а також розширення молочного асортименту продукції для соціальної сфери Томашпільського району», який фінансується Європейським Союзом.

(Грантовий контракт 2014/347-700)

Процедура закупівлі:  Відкриті торги

смт.Томашпіль

2016

ЗМІСТ

Розділ І. Загальні положення

1.1. Терміни, які вживаються в документації конкурсних торгів

1.2. Інформація про замовника торгів

1.3. Інформація про предмет закупівлі

1.4. Процедура закупівлі

1.5. Недискримінація учасників

1.6. Інформація  про  валюту  (валюти),  у якій (яких) повинна бути розрахована і зазначена ціна пропозиції конкурсних торгів

1.7. Інформація про мову (мови),  якою  (якими)  повинні  бути складені  пропозиції конкурсних торгів

Розділ 2. Порядок внесення змін та надання роз`яснень до документації конкурсних торгів

2.1. Процедура надання роз'яснень щодо  документації конкурсних торгів

2.2. Порядок проведення зборів з метою роз'яснення запитів щодо документації конкурсних торгів

Розділ 3. Підготовка пропозицій конкурсних торгів

3.1. Оформлення пропозиції конкурсних торгів

3.2. Зміст пропозиції конкурсних торгів учасника

3.3. Забезпечення пропозиції конкурсних торгів

3.4. Умови повернення чи неповернення забезпечення пропозиції конкурсних торгів

3.5. Строк, протягом якого пропозиції конкурсних торгів є дійсними

3.6. Кваліфікаційні критерії до учасників

3.7. Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

3.8. Опис окремої частини (частин) предмета закупівлі, щодо яких можуть бути подані пропозиції конкурсних торгів

3.9. Внесення змін або відкликання пропозиції конкурсних торгів учасником

Розділ 4. Подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів

4.1.Спосіб, місце та кінцевий строк подання  пропозицій конкурсних торгів

4.2. Місце, дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів

Розділ 5. Оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця

5.1. Перелік критеріїв та методика оцінки пропозиції конкурсних торгів із зазначенням питомої ваги критерію

5.2. Виправлення арифметичних помилок

5.3. Інша інформація

5.4. Відхилення пропозицій конкурсних торгів

5.5. Відміна замовником торгів чи визнання їх такими, що не відбулися

Розділ 6. Укладання договору про закупівлю

6.1. Терміни укладання договору

6.2. Істотні умови, які обов'язково включаються  до договору про закупівлю

6.3. Дії замовника при відмові переможця торгів підписати договір про закупівлю

6.4. Забезпечення виконання договору про закупівлю

Додаток 1. Форма ПРОПОЗИЦІЇ  КОНКУРСНИХ ТОРГІВ

Додаток 2. Кваліфікаційні критерії ДО УЧАСНИКА

Додаток 3. ДОВІДКА ПРО НАЯВНІСТЬ НЕОБХІДНОГО ОБЛАДНАННЯ ТА МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ

Додаток 4. ІНФОРМАЦІЯ ПРО СУБПІДРЯДНИКА (СУБПІДРЯДНИКІВ)

Додаток 5. ФОРМА ПЕРЕЛІКУ ЛОКАЛЬНИХ КОШТОРИСІВ

Додаток 6. РОЗРАХУНОК ВИЗНАЧЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ВИТРАТ НА СТАДІЇ ФОРМУВАННЯ ЦІНИ ПРОПОЗИЦІЇ УЧАСНИКА КОНКУРСНИХ ТОРГІВ (ДОГОВІРНОЇ ЦІНИ)

Додаток 7. ПРОЕКТ ДОГОВОРУ

Додаток 8. ОБСЯГИ РОБІТ У ВИГЛЯДІ ТЕХНІЧНОГО ЗАВДАННЯ

Додаток 9. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА (для учасників-нерезидентів)

| Розділ 1. Загальні положення |
| --- |
| 1 | 2 |
| 1.1. Терміни, які вживаються в документації конкурсних торгів | Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону "Про здійснення державних закупівель" від 10.04.14 №1197-VІI (зі змінами) (надалі-Закон), Рамкової угоди між Урядом України і Комісією Європейських Співтовариств від 12.12.2006 року (Рамкову угоду ратифіковано із заявою Законом N 360-VI від 03.09.2008), Грантового контракту № 2014/347-700 укладеного між Томашпільською районною радою та Європейським Союзом. Терміни, які використовуються в цій документації конкурсних торгів, вживаються в значеннях, визначених Законом. |
| 1.2. Інформація про замовника торгів |  |
| повне найменування | Томашпільська районна рада Вінницької області |
| місцезнаходження: | Україна, 24200, Вінницька область, Томашпільський район, смт.Томашпіль, пл.Тараса Шевченка,4 |
| посадова особа замовника, уповноважена здійснювати зв'язок з учасниками | Стратій Володимир Олександрович – керуючий справами виконавчого апарату Томашпільської районної ради, 24200, Вінницька область, Томашпільський район, смт.Томашпіль, пл.Тараса Шевченка, 04348 2-26-61, E-mail: tom_rayrada@ukrpost.ua |
| 1.3. Інформація про предмет закупівлі |  |
| найменування предмета закупівлі: | «Реконструкція частини нежитлової будівлі в міні цех з переробки молока по вул. Гагаріна, 42 в с. Антонівка Томашпільського району Вінницької обл.» в рамках проекту «Розвиток можливостей кооперативу для захисту правових і економічних інтересів приватних селянських господарств, а також розширення молочного асортименту продукції для соціальної сфери Томашпільського району», який фінансується Європейським Союзом. (Грантовий контракт 2014/347-700) |
| вид предмета закупівлі: | Будівельні роботи |
| місце, кількість, обсяг поставки товарів (надання послуг, виконання робіт) | 24213, Україна, Вінницька обасть, Томашпільський район, с. Антонівка, вул. Гагаріна,42, обсяг виконання робіт згідно Додатку №8 |
| строк поставки товарів (надання послуг, виконання робіт) | Протягом 2016-2017 років |
| 1.4. Процедура закупівлі | Відкриті торги |
| 1.5. Недискримінація учасників | Вітчизняні та іноземні учасники беруть участь у процедурі закупівлі на рівних умовах, з врахуванням абз.2 та 3 даного пункту. Для контрактів, що підписуються в рамках Конкурсу заявок № 134171 (Грантова програма "Підтримка політики регіонального розвитку в Україні") будуть вважатися прийнятними фізичні особи, що є громадянами, та юридичні особи, що засновані в: - країнах-членах Європейського Союзу, зокрема: Австрія, Бельгія, Болгарія, Велика Британія, Греція, Данія, Естонія, Ірландія, Іспанія, Італія, Латвія, Литва, Люксембург, Кіпр, Мальта, Нідерланди, Німеччина, Польща, Португалія, Румунія, Словаччина, Словенія, Угорщина, Фінляндія, Франція, Хорватія, Чеська Республіка, Швеція; - країнах, що підпадають під правила Європейського інструмента сусідства і партнерства: Азербайджан, Алжир, Білорусь, Вірменія, Грузія, Єгипет, Ізраїль, Йорданія, Ліван, Лівія, Марокко, Молдова, Палестинська автономія Західного берега та Сектору Газа, Російська Федерація, Сирія, Туніс, Україна; - країнах, що є бенефіціарами Інструменту підготовки до вступу в ЄС (програма допомоги, створена Постановою Ради ЄС № 1085/2006 від 17 липня 2006 року щодо створення Інструменту підготовки до вступу в ЄС): Албанія, Боснія, Колишня Югославська Республіка Македонія, Сербія включно з Косово, Туреччина, Чорногорія; - країнах-членах Європейської економічної зони: Ісландія, Ліхтенштейн, Норвегія. Це правило не застосовується до експертів, запропонованих надавачами послуг, які беруть участь в конкурсних процедурах на роботи. (Коло можливих учасників процедури закупівлі вказано згідно умов Грантового контракту 2014/347-700) |
| 1.6. Інформація про валюту (валюти), у якій (яких) повинна бути розрахована і зазначена ціна пропозиції конкурсних торгів | Валютою пропозиції конкурсних торгів є гривня. |
| 1.7. Інформація про мову, якою повинні бути складені пропозиції конкурсних торгів | Під час проведення процедур закупівель усі документи, що готуються Замовником, викладаються українською мовою. Усі документи, що мають відношення до пропозиції конкурсних торгів та підготовлені безпосередньо Учасником, мають бути складені українською мовою. Якщо учасник не є резидентом України, він може подавати свою пропозицію конкурсних торгів іншою мовою, при цьому він обов’язково має надати автентичний переклад українською мовою, який зроблено в сертифікованому центрі перекладів та завірено підписом уповноваженої особи та печаткою цього центру. Визначальним є текст, викладений українською мовою. |
| Розділ 2. Порядок внесення змін та надання роз`яснень до документації конкурсних торгів |
| 2.1. Процедура надання роз'яснень щодо документації конкурсних торгів | Фізична/юридична особа має право не пізніше ніж за 10 днів до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів звернутися до замовника за роз'ясненнями щодо документації конкурсних торгів. Замовник повинен надати роз’яснення на звернення протягом трьох днів з дня його отримання. Замовник має право з власної ініціативи чи за результатами звернень внести зміни до документації конкурсних торгів, продовживши строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менше ніж на сім робочих днів з дня оприлюднення таких змін на веб-порталі Уповноваженого органу, та повідомити письмово протягом одного робочого дня з дня прийняття рішення про внесення зазначених змін усіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів. У разі несвоєчасного подання замовником роз'яснень щодо змісту документації конкурсних торгів або несвоєчасного внесення до неї змін замовник повинен продовжити строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менш як на сім днів та повідомити про це всіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів. Зазначена інформація оприлюднюється замовником відповідно до статті 10 Закону. |
| 2.2. Порядок проведення зборів з метою роз'яснення запитів щодо документації конкурсних торгів | Проведення зборів не заплановано. |
| Розділ 3. Підготовка пропозицій конкурсних торгів |
| 3.1. Оформлення пропозиції конкурсних торгів *Ця вимога не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством, за винятком оригіналів чи нотаріально завірених документів, виданих учаснику іншими організаціями (підприємствами, установами) **Якщо Учасником є фізична особа та фізична особа-підприємець | Пропозиція конкурсних торгів подається у письмовій формі за підписом уповноваженої посадової особи учасника, прошита, пронумерована та скріплена печаткою* в запечатаному конверті. На запит учасника замовник протягом одного робочого дня з дня надходження запиту підтверджує надходження пропозиції конкурсних торгів із зазначенням дати та часу. Усі сторінки пропозиції конкурсних торгів учасника процедури закупівлі, які містять будь-яку інформацію, повинні бути пронумеровані, містити підпис уповноваженої посадової особи Учасника процедури закупівлі, а також містити відбиток печатки*. Дублювання відбитків печатки та підпису на документах, складених Учасником (форми, довідки тощо) є необов’язковим. Повноваження щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів учасника процедури закупівлі підтверджується одним з наступних документів (оригінал або копія): випискою з протоколу засновників, наказом про призначення (у разі підписання керівником), довіреністю або дорученням, що підтверджує повноваження посадової особи учасника на підписання документів (у разі підписання іншою уповноваженою особою учасника). Для оригіналів чи нотаріально завірених документів, виданих учаснику іншими організаціями (підприємствами, установами), вимога про посвідчення підписом уповноваженої посадової особи учасника та відбитком печатки* не обов’язкова. Оригіналом вважається документ, що засвідчений власноручним підписом уповноваженої особи та печаткою* організації, що створила (видала) такий документ, крім документів, отриманих в електронній формі. На всіх копіях документів, що подаються у складі пропозиції конкурсних торгів, повинно бути зазначено «Згідно з оригіналом», посада, прізвище та ініціали, підпис уповноваженої посадової особи учасника, засвідчений відбитком печатки*, крім нотаріально завірених копій документів. У разі ведення учасником діяльності без використання печатки, документи засвідчуються власним підписом з обов’язковим наданням зразка підпису, посвідченого нотаріально. Всі сторінки пропозиції, на яких зроблені будь-які окремі записи або правки, мають містити напис біля виправлення наступного змісту: “Виправленому вірити” дата, підпис, прізвище та ініціали особи або осіб, що підписують пропозицію. Кожен учасник має право подати тільки одну пропозицію конкурсних торгів. Отримана пропозиція конкурсних торгів вноситься замовником до реєстру. На зворотній стороні останнього аркуша пропозиції конкурсних торгів повинен бути зроблений запис, в якому вказується загальна кількість пронумерованих сторінок. Зазначений запис завіряється підписом уповноваженої посадової особи та печаткою* учасника із зазначенням дати. Пропозиція конкурсних торгів запечатується в одному конверті, який у місцях склеювання повинен містити відбитки печатки учасника процедури закупівлі*. На конверті повинно бути зазначено: - повне найменування і місцезнаходження замовника; - назва предмета закупівлі відповідно до оголошення про проведення відкритих торгів, дата та номер оголошення оприлюдненого на веб-порталі Уповноваженого органу; - повне найменування (прізвище, ім'я, по батькові**) учасника процедури закупівлі, його місцезнаходження (місце проживання**), ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, номери контактних телефонів, факсів; - маркування: „Не відкривати до 10:00 15.04.2016 року” (зазначаються дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів). Якщо конверт не запечатаний або не промаркований у відповідності з вищенаведеними вимогами, замовник не несе відповідальності за неправильне або передчасне відкриття пропозиції. Пропозиція конкурсних торгів не може подаватися в електронному вигляді. |
| 3.2. Зміст пропозиції конкурсних торгів учасника | Пропозиція конкурсних торгів, яка подається учасником процедури закупівлі повинна складатися з: - реєстру наданих документів з обов’язковим посиланням на номери сторінок; - заповненої форми “Пропозиція конкурсних торгів” відповідно Додатку №1; - копії забезпечення пропозиції конкурсних торгів у вигляді банківської гарантії (забезпечення пропозиції конкурсних торгів у вигляді оригіналу банківської гарантії подається окремо від прошитої пропозиції конкурсних торгів); - документів, що підтверджують повноваження посадової особи або представника учасника процедури закупівлі щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів та договору про закупівлю; - документально підтвердженої інформації про відповідність учасника кваліфікаційним критеріям відповідно до п.3.6 та Додатку №2 документації; - інформації про субпідрядника (субпідрядників) відповідно Додатку №4; - переліку локальних кошторисів відповідно Додатку №5; - інформації про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі відповідно до п.3.7 та Додатку №8 документації; - інформацію, що учасник ознайомився з істотними умовами договору, які зазначені в цій документації конкурсних торгів та погоджується з включенням їх до договору про закупівлю, якщо його пропозиція буде акцептована (надається учасником у формі проекту договору за підписом уповноваженої посадової особи учасника, скріпленого печаткою, в якому обов’язково мають міститися істотні умови договору викладені в додатку № 3 та пункті 6.2 розділу 6 цієї документації конкурсних торгів). Учасник-нерезидент повинен надати зазначені у цій документації конкурсних торгів документи з урахуванням особливостей законодавства країни, в якій він зареєстрований (аналоги документів). У разі подання аналога документу або у разі відсутності такого документу та його аналогу Учасник-нерезидент повинен додати до пропозиції конкурсних торгів заповнену форму пояснювальної записки відповідно Додатку №9 цієї документації конкурсних торгів. У разі, якщо технічна, якісна та кількісна характеристика предмета закупівлі містить посилання на конкретну торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника учасник має право, під час надання пропозиції конкурсних торгів, надавати еквівалент відповідної торговельної марки чи фірми, патента, конструкції або типу предмета закупівлі, джерела його походження або виробника. Неспроможність подати всю інформацію, що вимагається документацією конкурсних торгів, або подання пропозиції, яка не відповідає вимогам в усіх відношеннях, буде віднесена на ризик учасника та спричинить за собою відхилення такої пропозиції. |
| 3.3. Забезпечення пропозиції конкурсних торгів | Пропозиція конкурсних торгів обов’язково супроводжуються банківською гарантією на суму 5000,00 грн. (п'ять тисяч гривень 00 коп.) строком дії 90 календарних днів з дати розкриття пропозицій конкурсних торгів. Оригінал забезпечення пропозиції конкурсних торгів учасником не прошивається, а подається одночасно з пропозицією конкурсних торгів, а також надається копія забезпечення пропозиції конкурсних торгів, яка повинна бути прошита та пронумерована в складі пропозиції учасника торгів. Усі витрати, пов’язані з оформленням та поданням забезпечення пропозиції конкурсних торгів, здійснюються за рахунок коштів учасника. Пропозиції, що не супроводжуються належно оформленим забезпеченням конкурсних торгів, відхиляються замовником (відповідно до ст.29 Закону), і не допускаються до розкриття та оцінки пропозиції конкурсних торгів. |
| 3.4. Умови повернення чи неповернення забезпечення пропозиції конкурсних торгів | Замовник повертає забезпечення пропозиції конкурсних торгів учаснику протягом 3 банківських днів з дня настання підстави для забезпечення повернення забезпечення пропозиції конкурсних торгів у разі: закінчення строку дії забезпечення пропозиції конкурсних торгів, зазначеного у документації конкурсних торгів; укладення договору про закупівлю з учасником, що став переможцем конкурсних торгів; відкликання пропозиції конкурсних торгів до закінчення строку її подання; закінчення процедури закупівлі у разі неукладення договору про закупівлю з жодним з учасників, що подали пропозиції конкурсних торгів. Залежно від виду надання забезпечення пропозиції конкурсних торгів замовник визначає способи його повернення учаснику процедури закупівлі. Забезпечення пропозиції конкурсних торгів не повертається замовником у разі: відкликання пропозиції конкурсних торгів учасником після закінчення строку її подання; непідписання учасником, що став переможцем торгів, договору про закупівлю; ненадання переможцем торгів забезпечення виконання договору про закупівлю після акцепту його пропозиції конкурсних торгів, якщо надання такого забезпечення передбачено документацією конкурсних торгів. Кошти, що надійшли як забезпечення пропозиції конкурсних торгів (у разі, якщо вони не повертаються учаснику), підлягають перерахуванню до відповідного бюджету, а в разі здійснення закупівлі юридичними особами (їх об'єднаннями) не за бюджетні кошти - перераховуються на рахунок таких юридичних осіб (їх об'єднань). |
| 3.5. Строк, протягом якого пропозиції конкурсних торгів є дійсними | Пропозиції конкурсних торгів вважаються дійсними протягом 90 днів з дати розкриття пропозицій конкурсних торгів. До закінчення цього строку замовник має право вимагати від учасників продовження строку дії пропозицій конкурсних торгів. Учасник має право: - відхилити таку вимогу, не втрачаючи при цьому наданого ним забезпечення пропозиції конкурсних торгів; - погодитися з вимогою та продовжити строк дії поданої ним пропозиції конкурсних торгів та наданого забезпечення пропозиції конкурсних торгів. Пропозиція конкурсних торгів, дійсна на коротший період, відхиляється замовником як така, що не відповідає умовам документації конкурсних торгів. |
| 3.6. Кваліфікаційні критерії до учасників *Ця вимога не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством, за винятком оригіналів чи нотаріально завірених документів, виданих учаснику іншими організаціями (підприємствами, установами) | Як частину пропозиції учасник подає документи, що підтверджують його відповідність кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону, а саме: - наявність обладнання та матеріально-технічної бази; - наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід; - наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів; - наявність фінансової спроможності (баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, довідка з обслуговуючого банку про відсутність (наявність) заборгованості за кредитами). Відповідно до статті 17 Закону, замовник приймає рішення про відмову учаснику в участі у процедурі закупівлі та зобов’язаний відхилити пропозицію конкурсних торгів учасника у разі, якщо: він має незаперечні докази того, що учасник або учасник попередньої кваліфікації пропонує, дає або погоджується дати прямо чи опосередковано будь-якій посадовій особі замовника, іншого державного органу винагороду в будь-якій формі (пропозиція щодо найму на роботу, цінна річ, послуга тощо) з метою вплинути на прийняття рішення щодо визначення переможця процедури закупівлі або застосування замовником певної процедури закупівлі; 1-1) відомості про юридичну особу, яка є учасником або учасником попередньої кваліфікації, внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, або зазначена юридична особа не має антикорупційної програми чи уповноваженого з антикорупційної програми юридичної особи у випадку, коли вони є обов’язковими відповідно до закону; службову (посадову) особу учасника або учасника попередньої кваліфікації, яку уповноважено учасником або учасником попередньої кваліфікації представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником або учасником попередньої кваліфікації, було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення у сфері державних закупівель корупційного правопорушення; суб’єкт господарювання (учасник або учасник попередньої кваліфікації) протягом останніх трьох років притягувався до відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції", у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів (тендерів); фізична особа, яка є учасником або учасником попередньої кваліфікації, була засуджена за злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку; службова (посадова) особа учасника або учасника попередньої кваліфікації, яку уповноважено учасником або учасником попередньої кваліфікації представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, була засуджена за злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку; пропозиція конкурсних торгів (кваліфікаційна, цінова пропозиція) подана учасником процедури закупівлі, який є пов’язаною особою з іншими учасниками процедури закупівлі та/або з членом (членами) комітету з конкурсних торгів замовника; учасник або учасник попередньої кваліфікації визнаний у встановленому законом порядку банкрутом та відносно нього відкрита ліквідаційна процедура; у Єдиному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців відсутня інформація, передбачена частиною другою статті 17 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців", про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи - резидента України, яка є учасником (учасником попередньої кваліфікації); юридична особа, яка є учасником або учасником попередньої кваліфікації, не має антикорупційної програми чи уповноваженого з реалізації антикорупційної програми, якщо вартість закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) або робіт дорівнює або перевищує 20 мільйонів гривень. Замовник може прийняти рішення про відмову учаснику в участі у процедурі закупівлі та може відхилити пропозицію конкурсних торгів учасника у разі, якщо: 1) учасник має заборгованість із сплати податків і зборів (обов'язкових платежів); 2) учасник не провадить господарську діяльність відповідно до положень його статуту; 3) учасник зареєстрований в офшорних зонах. Перелік офшорних зон встановлюється Кабінетом Міністрів України. Інформація про відсутність підстав, визначених у частинах першій і другій статті 17 Закону, надається в довільній формі. Спосіб документального підтвердження згідно із законодавством відсутності підстав, передбачених пунктами 1-1, 2, 4, 5 і 7 частини першої та пунктом 1 частини другої статті 17, визначається замовником для надання таких документів лише переможцем процедури закупівлі. А чому лише переможця, а якщо він не підійде по цим документам тоді що ? Переможець торгів у строк, що не перевищує 10 днів з дати оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, повинен подати замовнику документи, що підтверджують відсутність підстав, визначених частинами першою і другою цієї статті. Спосіб документального підтвердження відповідності учасників встановленим критеріям та вимогам, згідно із законодавством наведений у Додатку № 2. Учасники торгів-нерезиденти для виконання вимог щодо подання документів, передбачених даною документацією конкурсних торгів, подають у складі своєї пропозиції конкурсних торгів документи, що передбачені законодавством країн, де вони зареєстровані; У разі необхідності Замовник має право запросити від будь-якого Учасника процедури закупівлі повторне підтвердження відповідності його кваліфікаційним критеріям чи звернутися за підтвердженням такої інформації до органів державної влади, підприємств, установ, організацій відповідно до їх компетенції; Учасник за власним бажанням може надати додаткові матеріали про його відповідність кваліфікаційним критеріям; Відповідальність за достовірність і зміст довідок, складених у довільний формі згідно Додатку №2 несуть учасники. У разі, якщо пропозиція конкурсних торгів учасника не містить документів, зазначених у Додатку №2 замовник вважатиме, що учасник не відповідає кваліфікаційним критеріям, а його пропозиція конкурсних торгів не відповідає умовам документації конкурсних торгів та підлягає відхиленню. Інформація про відхилення пропозиції конкурсних торгів із зазначенням підстави надсилається учаснику, пропозиція якого відхилена, протягом трьох робочих днів з дня прийняття замовником такого рішення та оприлюднюється відповідно до статті 10 Закону. |
| 3.7. Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі | Учасники процедури закупівлі повинні надати в складі пропозицій конкурсних торгів документи, які підтверджують відповідність пропозиції конкурсних торгів учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, встановленим замовником. Ціна конкурсної пропозиції учасника означає суму, за яку учасник передбачає виконати замовлення на виконання всіх видів робіт, передбачених в технічних вимогах замовника. Ціна конкурсної пропозиції учасника повина бути розрахована відповідно до національного стандарту України ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 у вигляді договірної ціни. До ціни конкурсної пропозиції мають бути надані: 1) у відповідності до ДСТУ Б Д.1.1-1:2013: - договірна ціна; - локальні кошториси в тому числі на устаткування; - відомості ресурсів; - розрахунок загальновиробничих витрат; - розрахунок на витрати за використання відвалів будівельного сміття; - розрахунок на інші витрати, якщо на це є підстава; - перелік локальних кошторисів по статтям витрат відповідно до Додатку №5; 2) у відповідності до ДСТУ-Н Б Д.1.1-3:2013: - розрахунок визначення адміністративних витрат на стадії формування ціни пропозиції учасника конкурсних торгів (Додаток №6). Розрахунок виконується згідно п.5.3. Категорія складності об’єкта будівництва – ІІІ. Визначення прибутку учасник здійснює згідно п.6.3. ДСТУ-Н Б Д.1-3:2013. Ціна конкурсної пропозиції, за яку учасник згоден виконати замовлення, розраховується виходячи з обсягів робіт на підставі нормативної потреби в трудових і матеріально-технічних ресурсах, необхідних для здійснення проектних рішень по об`єкту замовлення. При складанні ціни пропозиції конкурсних торгів (договірної ціни) на виконання підрядних робіт вартість матеріальних ресурсів приймається підрядником за найменшою (при всіх рівних характеристиках) ціною на підставі проведеного претендентом аналізу цін на ринку будівельних матеріалів в регіоні. Розрахунок ціни конкурсної пропозиції (локальні кошториси та розрахунки договірної ціни) надається у друкованому вигляді. В ціні конкурсної пропозиції учасник визначає вартість усіх запропонованих до виконання підрядних робіт з урахуванням послуг, що виконуються субпідрядними організаціями, устаткування та враховує витрати за використання відвалів будівельного сміття. Вартість конкурсної пропозиції та всі інші ціни повинні бути чітко визначені. Учасник відповідає організаційно та фінансово за одержання всіх необхідних дозволів, ліцензій, сертифікатів на роботи, запропоновані на торги, та самостійно несе всі витрати на отримання таких дозволів, ліцензій, сертифікатів та інших документів передбачених законодавством України. Крім того, предмет закупівлі має відповідати всім вимогам з питань захисту довкілля, що підтверджується відповідними документами (у разі необхідності). Зазначені документи, надаються учасником в складі пропозиції конкурсних торгів. При розрахунку ціни пропозиції конкурсних торгів учасник не має права включати будь-які витрати, понесені ним у процесі участі в процедурі закупівлі та укладення договору про закупівлю, зокрема витрати на оплату послуг консультантів, експертів та інформаційних систем в мережі Інтернет, витрати, пов’язані із оформленням забезпечення пропозиції конкурсних торгів та забезпечення виконання договору, витрати, пов’язані із укладанням договору, у тому числі і ті, що пов’язані із його нотаріальним посвідченням. Зазначені витрати сплачуються учасником за рахунок його прибутку. Документальне підтвердження відповідності робіт документації конкурсних торгів має бути надане у формі пояснювальної записки та повинно мати: а) зведений кошторисний розрахунок та договірну ціну; б) календарний графік виконання робіт; в) інформацію (повне найменування та місцезнаходження) про кожного суб’єкта господарювання, якого учасник планує залучати до виконання робіт як субпідрядника в обсязі не менше ніж 20 відсотків від вартості договору про закупівлю; г) локальні кошториси; д) інші документи відповідно до вимог, визначених у цій документації конкурсних торгів та додатках до неї. Конкурсна пропозиція учасника повинна включати цінову інформацію, складену відповідно до форми зазначеної у Додатку № 1. |
| 3.8. Інформація про субпідрядника (субпідрядників) | У разі закупівлі робіт або послуг учасник процедури закупівлі надає у складі пропозиції конкурсних торгів інформацію про кожного суб’єкта господарювання, якого учасник планує залучати до виконання робіт як субпідрядника в обсязі не менше ніж 20 відсотків від вартості договору про закупівлю відповідно Додатку №4. У випадку, якщо субпідрядна організація залучатися не буде, надається лист на фірмовому бланку за підписом керівника підприємства-учасника про намір виконувати всі роботи самостійно та не залучати субпідрядні організації до виконання даних робіт |
| 3.9. Опис окремої частини (частин) предмета закупівлі, щодо яких можуть бути подані пропозиції конкурсних торгів | Учасник подає пропозиції конкурсних торгів щодо предмету закупівлі в цілому. |
| 3.10. Внесення змін або відкликання пропозиції конкурсних торгів учасником | Учасник має право внести зміни або відкликати свою пропозицію конкурсних торгів до закінчення строку її подання без втрати свого забезпечення конкурсних торгів. Такі зміни чи заява про відкликання пропозиції конкурсних торгів враховуються у разі, коли вони отримані замовником до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів. |
| Розділ 4. Подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів |
| 4.1. Спосіб, місце та кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів |  |
| спосіб подання пропозицій конкурсних торгів | Особисто або поштою. |
| місце подання пропозицій конкурсних торгів | 24200, Вінницька область, Томашпільський район, смт.Томашпіль, пл. Тараса Шевченка, 4, каб. 2, кабінет керуючого справами виконавчого апарату Томашпільської районної ради. |
| кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата, час) | Дата: 15.04.2016 року Час: 09:00 Пропозиції конкурсних торгів, отримані замовником після закінчення строку їх подання, не розкриваються і повертаються учасникам, що їх подали. На запит учасника замовник протягом одного робочого дня з дня надходження запиту підтверджує надходження пропозиції конкурсних торгів із зазначенням дати та часу. |
| 4.2. Місце, дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів: |  |
| місце розкриття пропо-зицій конкурсних торгів | 24200, Вінницька область, Томашпільський район, смт.Томашпіль, пл. Тараса Шевченка, 4, каб. 2, кабінет керуючого справами виконавчого апарату Томашпільської районної ради. |
| дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів | Дата: 15.04.2016 року Час: 10:00 |
| Розділ 5. Оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця |
| 5.1. Перелік критеріїв та методика оцінки пропозиції конкурсних торгів із зазначенням питомої ваги критерію | Замовник має право звернутися до учасників за роз’ясненнями змісту їх пропозицій конкурсних торгів з метою спрощення розгляду та оцінки пропозицій. Замовник та учасники не можуть ініціювати будь-які переговори з питань внесення змін до змісту або ціни поданої пропозиції конкурсних торгів. Замовник проводить оцінку пропозицій конкурсних торгів, які не було відхилено згідно з Законом. Під час оцінки пропозицій конкурсних торгів замовником використовуються наступні критерії та методика: КРИТЕРІЇ та Методика оцінки пропозицій конкурсних торгів Оцінка пропозицій конкурсних торгів здійснюється на підставі основного та єдиного критерію – ціна. * Під "ціною" розуміється вартість пропозиції конкурсних торгів всього обсягу закупівлі, передбаченого цією документацією конкурсних торгів. Оцінка проводиться згідно з наступною методикою: Максимально можлива кількість балів дорівнює 100 балам. Максимальна кількість балів за критерієм „Ціна” – 100 балів. Всі пропозиції, оцінені згідно з критеріями оцінки, шикуються по мірі зростання значень. У випадку однакового значення показника, переможець визначається шляхом голосування членів комітету з конкурсних торгів простою більшістю голосів за участю в голосуванні не менш двох третин членів комітету. Якщо результати голосування розділилися порівну, вирішальний голос має голова комітету з конкурсних торгів. Переможець визначається рішенням комітету з конкурсних торгів. Методика оцінки Кількість балів за критерієм “Ціна” визначається наступним чином. Пропозиції конкурсних торгів, ціна якої найвигідніша (найменша), присвоюється максимально можлива кількість балів. Кількість балів для решти пропозицій конкурсних торгів визначається за формулою: Б обчисл = Ц min / Ц обчисл * 100, де Б обчисл – обчислювана кількість балів; Ц min - найнижча ціна; Ц обчисл – ціна пропозиції конкурсних торгів, кількість балів для якої обчислюється; 100 – максимально можлива кількість балів за критерієм “Ціна”. Кращою визнаватимуть пропозицію, яка набере максимально можливу кількість балів. Замовник має право звернутися за підтвердженням інформації, наданої учасником, до органів державної влади, підприємств, установ, організацій відповідно до їх компетенції. У разі отримання достовірної інформації про його невідповідність вимогам кваліфікаційних критеріїв, наявність підстав, зазначених у частині першій статті 17 Закону, або факту зазначення у пропозиції конкурсних торгів будь-якої недостовірної інформації, що є суттєвою при визначенні результатів процедури закупівлі, замовник відхиляє пропозицію конкурсних торгів такого учасника. За результатом розгляду та оцінки пропозицій конкурсних торгів складається протокол оцінки пропозицій конкурсних торгів та оприлюднюється на веб-порталі Уповноваженого органу відповідно до статті 10 Закону. Загальний строк розгляду, оцінки, та визначення переможця процедури закупівлі не повинен перевищувати 20 робочих днів з дня розкриття пропозицій конкурсних торгів. У разі будь-якої спроби учасника вплинути на оцінку замовником пропозицій конкурсних торгів або прийняття рішення щодо визначення переможця процедури закупівлі пропозиція конкурсних торгів такого учасника буде відхилена. |
| 5.2. Виправлення арифметичних помилок | Замовник має право на виправлення арифметичних помилок, допущених в результаті арифметичних дій, виявлених у поданій пропозиції конкурсних торгів під час проведення її оцінки, у порядку, визначеному документацією конкурсних торгів, за умови отримання письмової згоди на це учасника, який подав пропозицію конкурсних торгів. Помилки виправляються замовником відповідно до порядку: а) при розходженні між сумами, вказаними літерами та в цифрах, сума літерами є визначальною; б) при розходженні між ціною одиниці та підсумковою ціною, одержаною шляхом множення ціни за одиницю на кількість, ціна за одиницю є визначальною, а підсумкова ціна виправляється. Якщо, на погляд замовника, в ціні за одиницю є явне зміщення десяткового розподілювача, в такому випадку призначена підсумкова ціна є визначальною, а ціна за одиницю виправляється; в) при розходженні між підсумковою ціною пропозиції конкурсних торгів, зазначеної у пропозиції конкурсних торгів та отриманою шляхом додавання елементів ціни, і підсумковою ціною пропозиції конкурсних торгів, отриманою при перевірці пропозиції конкурсних торгів шляхом додавання елементів ціни, визначальною є фактична сума ціни пропозиції конкурсних торгів, отримана шляхом додавання елементів ціни. Якщо учасник не згоден з виправленням арифметичних помилок, його пропозиція конкурсних торгів відхиляється. |
| 5.3. Інша інформація | Учасник торгів може ознайомитися з проектною документацією у вигляді креслень за адресою: 24200, Вінницька область, Томашпільський район, смт.Томашпіль, пл. Тараса Шевченка, 4, каб. 2, кабінет керуючого справами виконавчого апарату Томашпільської районної ради. До формальних (несуттєвих) помилок належать технічні, механічні та інші помилки, допущені учасниками в документах, які вони подали у складі пропозиції конкурсних торгів, і такі, що не нівелюють технічний потенціал та конкурентоздатність учасника. До формальних (несуттєвих) помилок належать: відсутність нумерації сторінок, підписів, печаток (у разі наявності) на окремих сторінках; неправильне (неповне) завірення та/або незавірення учасником копії документа згідно до вимог цієї документації (наприклад: завірення копії документа лише підписом уповноваженої особи); орфографічні помилки та механічні описки в словах та словосполученнях, що зазначені в документах, які підготовлення безпосередньо учасником та надані у складі пропозиції (наприклад: зазначення в довідці русизмів, сленгових слів або технічних помилок); зазначення неправильної назви документа, що підготовлений безпосередньо учасником, у разі якщо зміст такого документа повністю відповідає вимогам цієї документації (наприклад: замість вимоги надати довідку в довільній формі учасник надав лист-пояснення); зазначення неповного переліку інформації в певному документі, усупереч вимогам документації, у разі якщо така інформація повністю відображена в іншому документі, що наданий у складі пропозиції конкурсних торгів учасника (наприклад: у відомостях про учасника не зазначено розрахункового рахунка, відкритого в банківській установі, проте вся інформація про відкритий рахунок зазначена на фірмовому бланку документів учасника); неповне або неправильне нумерування сторінок пропозиції, якщо учасник підтверджує, що таку помилку він допустив механічно (повторне помилкове зазначення наявності певної сторінки або неврахування певної сторінки в загальну кількість сторінок, або взагалі відсутність нумерації сторінки). Виправлення до формальних (несуттєвих) помилок не відноситься. Замовник залишає за собою право не відхиляти пропозиції конкурсних торгів при виявленні формальних помилок незначного характеру, що описані вище, при цьому замовник гарантує дотримання всіх принципів, визначених статтею 3 Закону. Замовник не зобов’язаний приймати пропозиції конкурсних торгів, що містять інші помилки, аніж ті, що названі вище. Рішення про віднесення допущеної учасником помилки до формальної (несуттєвої) ухвалюють колегіально на засіданні комітету з конкурсних торгів. |
| 5.4. Відхилення пропозицій конкурсних торгів | Замовник відхиляє пропозицію конкурсних торгів учасника, у разі якщо: а) учасник: не відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим у п.3.6 та Додатку № 2 цієї документації конкурсних торгів; не погоджується з виправленням виявленої замовником арифметичної помилки; не надав забезпечення пропозиції конкурсних торгів, якщо таке забезпечення вимагалося замовником. б) наявні підстави, зазначені у статті 17 та частині сьомій статті 28 Закону; в) пропозиція конкурсних торгів не відповідає умовам документації конкурсних торгів. Учасник, пропозиція конкурсних торгів якого відхилена, повідомляється про це із зазначенням аргументованих підстав протягом трьох робочих днів з дати прийняття такого рішення. Інформація про відхилення пропозиції оприлюднюється відповідно до статті 10 Закону. У разі якщо учасник, пропозиція конкурсних торгів якого відхилена, вважає недостатньою аргументацію, зазначену в повідомленні, такий учасник може повторно звернутися до замовника з вимогою надати додаткову інформацію про причини невідповідності його пропозиції умовам документації конкурсних торгів, зокрема технічній специфікації та/або його невідповідності кваліфікаційним критеріям, а замовник зобов’язаний надати йому відповідь з такою інформацією не пізніше ніж через п’ять днів з дня надходження такого звернення. |
| 5.5. Відміна замовником торгів чи визнання їх такими, що не відбулися | Замовник відміняє торги у разі: - відсутності подальшої потреби у закупівлі товарів, робіт і послуг; - неможливості усунення порушень, які виникли через виявлені порушення законодавства з питань державних закупівель; - порушення порядку оприлюднення оголошення про проведення процедури закупівлі, акцепту, оголошення про результати процедури закупівлі, передбаченого Законом; - подання для участі в них менше двох пропозицій конкурсних торгів; - відхилення всіх пропозицій конкурсних торгів згідно з Законом; - якщо до оцінки допущено пропозиції менше ніж двох учасників. Замовник має право визнати торги такими, що не відбулися, у разі якщо: - ціна найбільш вигідної пропозиції конкурсних торгів перевищує суму, передбачену замовником на фінансування закупівлі; - здійснення закупівлі стало неможливим внаслідок непереборної сили; - скорочення видатків на здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг. Повідомлення про відміну торгів або визнання їх такими, що не відбулися, надсилається замовником усім учасникам протягом трьох робочих днів з дня прийняття замовником відповідного рішення. |
| Розділ 6. Укладання договору про закупівлю |
| 6.1. Терміни укладання договору | У день визначення переможця замовник акцептує пропозицію конкурсних торгів, що визнана найбільш економічно вигідною за результатами оцінки. Протягом одного робочого дня з дня прийняття рішення про визначення переможця замовник надсилає переможцю торгів повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, а всім іншим учасникам – письмове повідомлення про результати торгів із зазначенням найменування та місцезнаходження учасника-переможця, пропозицію конкурсних торгів якого визнана найбільш економічно вигідною за результатами оцінки. Учасник, пропозиція конкурсних торгів якого не була акцептована та не визнана найбільш економічно вигідною за результатами оцінки, може звернутися до замовника з вимогою щодо надання інформації про пропозицію, визнану найбільш економічно вигідною за результатами оцінки, у тому числі щодо зазначення її переваг порівняно з пропозицією учасника, який надіслав звернення, а замовник зобов’язаний надати йому письмову відповідь не пізніше ніж через п’ять днів із дня надходження такого звернення. Повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів обов’язково оприлюднюється замовником на веб-порталі Уповноваженого органу. Замовник укладає договір про закупівлю з учасником, пропозицію конкурсних торгів якого було акцептовано, не пізніше ніж через 30 днів з дня акцепту пропозиції відповідно до вимог документації конкурсних торгів та акцептованої пропозиції. З метою забезпечення права на оскарження рішень замовника договір про закупівлю не може бути укладено раніше ніж через 10 днів з дати оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів. Учасник надає замовнику не пізніше ніж через 30 днів з дня акцепту пропозиції відповідно до вимог документації конкурсних торгів та акцептованої пропозиції, але не раніше ніж через 10 днів з дати оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, підписаний договір зі своєї сторони, а також додатки до договору, а саме: - договірну ціну; - графік виконання робіт. Також учасник, в разі необхідності, надає замовнику ліцензію на виконання робіт. Учасник самостійно несе усі витрати, пов'язані з підготовкою, поданням його пропозиції. |
| 6.2. Істотні умови, які обов'язково включаються до договору про закупівлю | Договір про закупівлю укладається в письмовій формі відповідно до положень Цивільного кодексу України та Господарського кодексу України з урахуванням особливостей, визначених Законом. Умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту пропозиції конкурсних торгів або цінової пропозиції (у тому числі ціни за одиницю товару) переможця процедури закупівлі. Істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов’язань сторонами в повному обсязі, крім випадків, визначених частиною 5 статті 40 Закону. Істотні умови, які обов’язково включаються до договору про закупівлю передбачені Додатком №7 цієї документації конкурсних торгів. |
| 6.3. Дії замовника при відмові переможця торгів підписати договір про закупівлю | У разі письмової відмови переможця торгів від підписання договору про закупівлю відповідно до вимог документації конкурсних торгів або не укладання договору про закупівлю з вини учасника у строк, визначений Законом, або неподання переможцем документів, що підтверджують відсутність підстав, передбачених статтею 17 Закону, замовник визначає найбільш економічно вигідну пропозицію конкурсних торгів з тих, строк дії яких ще не минув. |
| 6.4. Забезпечення виконання договору про закупівлю | Забезпечення виконання договору про закупівлю не вимагається. |

Додаток 1

ФОРМА ПРОПОЗИЦІЇ  КОНКУРСНИХ ТОРГІВ

(подається Учасником на фірмовому бланку)

Ми, ______________________________________________________________________________________________

(назва Учасника)

надаємо свою пропозицію щодо участі у конкурсних торгах на закупівлю робіт з будівництва об’єкта: Реконструкція частини нежитлової будівлі в міні - цех з переробки молока» в с. Антонівка Томашпільського району Вінницької обл.» в рамках проекту «Розвиток можливостей кооперативу для захисту правових і економічних інтересів приватних селянських господарств, а також розширення молочного асортименту продукції для соціальної сфери Томашпільського району», який фінансується Європейським Союзом. (Грантовий контракт 2014/347-700)

Вивчивши документацію конкурсних торгів та технічні вимоги на виконання зазначеного вище, ми, уповноважені на підписання Договору, маємо можливість та погоджуємося виконати вимоги замовника та договору на загальну суму:

______________________________________________________________________________________________

(цифрами)

______________________________________________________________________________________________

(прописом)

гривень (з урахуванням ПДВ):

- Якщо наша пропозиція конкурсних торгів буде акцептована, ми візьмемо на себе зобов'язання виконати всі умови, передбачені договором.

- Ми погоджуємося дотримуватися умов цієї пропозиції протягом 90 днів з дня розкриття пропозицій конкурсних торгів, встановленого Вами. Наша пропозиція буде обов'язковою для нас і може бути акцептована Вами у будь-який час до закінчення зазначеного терміну.

- Ми погоджуємося з умовами, що Ви можете відхилити нашу чи всі пропозиції конкурсних торгів згідно з умовами документації конкурсних торгів, та розуміємо, що Ви не обмежені у прийнятті будь-якої іншої пропозиції з більш вигідними для Вас умовами.

- Якщо наша пропозиція конкурсних торгів буде акцептована, ми зобов'язуємося підписати договір про закупівлю із замовником не раніше ніж через десять днів з дати оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу з питань державних закупівель повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, але не пізніше ніж через тридцять днів з дня акцепту пропозиції відповідно до вимог документації конкурсних торгів та акцептованої пропозиції.

- Договір про закупівлю набирає чинності з дня його підписання.

- З істотними умовами, які будуть включені до договору про закупівлю (проектом договору) ознайомлені та згодні.

- Термін виконання робіт:

- Гарантійний строк експлуатації об’єкта будівництва: протягом 10 років від дня прийняття об’єкта Замовником.

Уповноважена особа                   __________               _________________                  ____________

М.П.                                    (підпис)                   (ініціали та прізвище)                  (посада)

(у разі наявності печатки)

Дата: „___” __________2016р.

Додаток 2

КВАЛІФІКАЦІЙНІ КРИТЕРІЇ ДО УЧАСНИКІВ

(ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЯКІ ВИМАГАЮТЬСЯ ДЛЯ ПІДТВЕРДЖЕННЯ ВІДПОВІДНОСТІ ПРОПОЗИЦІЇ УЧАСНИКА КВАЛІФІКАЦІЙНИМ ТА ІНШИМ КРИТЕРІЯМ ЗАМОВНИКА)

- Документи, що підтверджують відповідність учасника кваліфікаційним критеріям відповідно до ст. 16 Закону:

  - 1.1 Довідка про наявність обладнання та матеріально-технічної бази, необхідних для виконання умов технічного завдання  та будуть безпосередньо залучені при виконанні даних робіт (машини, механізми, устаткування тощо) згідно Додатку №3.

  - 1.2. Довідка в довільній формі про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід для виконання робіт (ІТР та робочих відповідних спеціальностей), де зазначаються посада, П.І.Б., загальний стаж роботи працівника та досвід роботи на займаній посаді, номери сертифікатів.

  - 1.3. Копії документів, які підтверджують кваліфікацію працівників (дипломів, свідоцтв, посвідчень тощо).

  - 1.4. Інформаційна довідка про досвід виконання аналогічних договорів у попередні роки за формою:

| Найменування об’єкту | Рік виконання робіт | Найменування замовника робіт | Реквізити замовника робіт (адреса, контактні телефони, контактна особа); |
| --- | --- | --- | --- |

  - 1.5. Копії документів, що підтверджують фінансовий обіг за останній звітний період (2015р.) та за останній квартал поточного року: баланс підприємства, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів (суб’єкти малого підприємництва і представники іноземних суб’єктів господарської діяльності, для яких національними положеннями (стандартами) встановлюється скорочена за показниками фінансова звітність у складі балансу та звіту про фінансові результати повинні надати письмове підтвердження з посиланням на норми відповідних законодавчих актів України про те, що їх фінансова звітність не містить звіту про рух грошових коштів).

  - 1.6. Оригінал довідки (довідок) з обслуговуючого банку (банків) про відсутність (наявність) заборгованості за кредитами, дійсна на дату розкриття пропозицій конкурсних торгів (не більше місячної давнини відносно дати розкриття пропозицій конкурсних торгів).

- Документи, що свідчать про відсутність підстав для відмови учаснику в участі у процедурі закупівлі та відхилення пропозиції конкурсних торгів учасника відповідно до статті 17 Закону ( з урахуванням абзацу 3 пункту 3 статті 17 Закону):

  - 2.1. Довідка в довільній формі про те, що відомості про юридичну особу, яка є учасником процедури закупівлі не внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення.

  - 2.2. Довідка в довільній формі про те, що службову (посадову) особу учасника, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення у сфері державних закупівель корупційного правопорушення.

  - 2.3. Довідка в довільній формі про те, що суб’єкт господарювання протягом останніх трьох років не притягувався до відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів (тендерів).

  - 2.4. Довідка в довільній формі про те, що службова (посадова) особа учасника, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, не було засуджено за злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку.

  - 2.5. Довідка в довільній формі про те, що учасник не визнаний у встановленому законом порядку банкрутом та відносно нього не відкрито ліквідаційну процедуру.

  - 2.6. Довідка в довільній формі про те, що у єдиному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців присутня інформація, передбачена частиною другою статті 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи – резидента України, яка є учасником.

  - 2.7. Довідка в довільній формі (для учасників – юридичних осіб) про наявність затвердженої антикорупційної програми та уповноваженого з реалізації антикорупційної програми (у випадку, коли їх наявність є обов’язковим відповідно до чинного законодавства).

  - 2.8 Довідка в довільній формі про те, що учасник  не має (має) заборгованість зі сплати податків і зборів *(обов’язкових платежів).

  - 2.9. Довідка в довільній формі про те, що учасник провадить господарську діяльність відповідно до положень його статуту.

  - 2.10. Довідка в довільній формі про те, що учасник не зареєстрований в офшорних зонах. Перелік офшорних зон встановлюється Кабінетом Міністрів України.

3. Учасники закупівлі мають довести, що вони не знаходяться в одній з нижченаведених ситуацій (довідки у довільній формі) :

3.1. Вони є банкротами чи ліквідуються, або їхніми справами керує суд, вони увійшли в відносини з кредиторами, призупинили підприємницьку діяльність, є учасником судових справ з цих питань або знаходяться в будь-якій подібній ситуації, що випливає з подібних процедур, передбачених національним законодавством чи підзаконними актами;

3.2. Були визнані винними в порушенні професійної етики рішенням, що має статус остаточного судового рішення;

3.3. Вони були винні в тяжкому професійному проступку, що було доведено засобами, які може визнати Грантоотримувач;

3.4. Вони не виконали зобов’язань стосовно виплати соціальних внесків чи виплати податків згідно з законодавчими нормами країни, в якій вони зареєстровані, або в країні Грантоотримувача або в країні, де має виконуватись договір;

3.5. Вони або їх представники, які приймають рішення або мають право контролю, були суб’єктом рішення, що має силу остаточного судового рішення, за шахрайство, корупцію, участь у кримінальній організації, відмиванні грошей чи будь-якій нелегальній діяльності, що завдала шкоди фінансовим інтересам ЄС.

  - 4. Інші документи:

4.1. Довідка в довільній формі, яка містить відомості про учасника:

- реквізити (адреса – юридична та фактична, телефон, факс, телефон для контактів);

- форма власності та юридичний статус, організаційно-правова форма (для юридичних осіб);

- керівництво (посада, прізвище, ім'я, по батькові, телефон для контактів) – для юридичних осіб;

- реквізити обслуговуючого банку (адреса – юридична та фактична, телефон, факс, телефон для контактів).

4.2. Копія свідоцтва платника ПДВ або витягу з Реєстру платників ПДВ (для платників єдиного податку – витяг з реєстру платників єдиного податку або копія свідоцтва платника єдиного податку та копія документу про сплату єдиного податку за звітний (податковий) період) та право займатись відповідною діяльністю.	       	       4.3. Копії документів, які підтверджують правомочність на підпис документів пропозиції конкурсних торгів та укладання договору.

* Примітки:

а)      усі  довідки, складені   в   довільній  формі,   мають  бути   на   фірмовому  бланку  за  підписом    керівника  та

мати відбиток печатки (в разі наявності печатки);

в)   	у разі необхідності замовник має право запросити від будь-якого учасника процедури закупівлі    повторне

підтвердження відповідності його кваліфікаційним критеріям чи звернутися за  підтвердженням такої інформації  до державних органів або відповідних експертних установ,  організацій.

  - 5. Документи, які повинен надати Переможець процедури закупівлі разом із супровідним листом (на фірмовому бланку за підписом уповноваженої особи) у строк, що не перевищує 10 днів з дати оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів:

5.1. Документ, що визначений відповідними актами чинного законодавства України, який підтверджує, що відомості про юридичну особу – учасника не внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні чи пов’язані з корупцією правопорушення. У разі, якщо на момент  підготовки Учасником-юридичною особою пропозиції конкурсних торгів діючий відповідно до вимог Закону України «Про запобігання корупції» Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення відсутній, то Учаснику необхідно надати довідку в довільній формі про те, що до Учасника-юридичної особи не було застосовано заходи кримінально-правового характеру у зв’язку з вчиненням корупційного правопорушення, тому відомості про юридичну особу-учасника у будь-якому разі не могло бути внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, що формується та ведеться Національним агентством.

5.2. Копія затвердженої антикорупційної програми учасника – юридичної особи та копія наказу про призначення уповноваженого з реалізації антикорупційної програми (у випадку, коли їх наявність є обов’язковим відповідно до чинного законодавства). Якщо відповідно до чинного законодавства наявність антикорупційної програми та уповноваженого з її реалізації є необов’язковим, такий учасник замість зазначених документів подає лист (довідку тощо), складений у довільній формі про те, що учасник, відповідно до закону (в тому числі відповідно до ст. 62 Закону України «Про запобігання корупції») не має затвердженої антикорупційної програми та уповноваженого з її реалізації.

5.3. Оригінал інформаційної довідки, виданої Міністерством юстиції України (його підрозділами або підприємствами, установами, організаціями, підпорядкованими Міністерству юстиції України) з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення про те, що службу (посадову) особу, уповноважену учасником представляти його інтереси (уповноважену на підпис документів пропозиції конкурсних торгів, договору), фізичну особу, яка є учасником, не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення у сфері державних закупівель корупційного правопорушення (датована не більше, ніж за 30 днів до дати розкриття пропозицій конкурсних торгів).

5.4. Оригінал документу, виданий Міністерством внутрішніх справ України або його територіальним відділенням (датована не більше, ніж за 30 днів до дати розкриття пропозицій конкурсних торгів) про те, що фізична особа, яка є учасником або службова (посадова)  особа учасника,  яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі (уповноважену на підпис документів пропозиції конкурсних торгів, договору), не була засуджена за злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку;

5.5. Оригінал документу, виданого відповідним підрозділом Міністерства юстиції України з Єдиного реєстру підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство, про те, що учасник не визнаний у встановленому законом порядку банкрутом (виданий не раніше дати оприлюднення оголошення про проведення процедури закупівлі).

5.6. Довідка в довільній формі про те, що відносно учасника не відкрито ліквідаційну процедуру.

5.7. Оригінал документу, виданого уповноваженим органом, про відсутність заборгованості зі сплати податків і зборів (обов’язкових платежів) та дійсного на дату його подання.

5.8. Копія Статуту зі змінами (у разі їх наявності) або іншого установчого документу. У разі, якщо учасник здійснює діяльність на підставі модельного статуту, необхідно надати завірену копію рішення засновників про створення такої юридичної особи (вимога стосується учасника – юридичної особи).

### Додаток 3

ДОВІДКА ПРО НАЯВНІСТЬ НЕОБХІДНОГО ОБЛАДНАННЯ ТА МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ

__________________________________________________________

(повне найменування підприємства-учасника)

| № п/п | Назва та тип машини, механізму, устаткування тощо | Марка, рік випуску або термін експлуатації (років) | Наявна кількість | Технічний стан | Зазначення приналежності (власна чи орендована) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Керівник організації			_______________			________________

(посада)					             (підпис)			 	   (Ініціали, призвище)

М.П.

(у разі наявності печатки)

### Додаток 4

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СУБПІДРЯДНИКА (СУБПІДРЯДНИКІВ)

(надається у разі залучення субпідрядників для виконання окремих видів робіт)

| № | Повне найменування суб’єкта господарювання, | Місцезнаходження суб’єкта господарювання, ПІБ керівника, контактні телефони, електронна адреса |
| --- | --- | --- |

Керівник організації			____________			______________

(підпис)		 		 (Ініціали, призвище)

М.П.

(у разі наявності печатки)

ДОВІДКА ПРО НАЯВНІСТЬ НЕОБХІДНОГО ОБЛАДНАННЯ ТА МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ СУБПІДРЯДНИКА

__________________________________________________________

(повне найменування підприємства-субпідрядника)

| № п/п | Назва та тип машини, механізму, устаткування тощо | Марка, рік випуску або термін експлуатації (років) | Наявна кількість | Технічний стан | Зазначення приналежності (власна чи орендована) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Керівник організації			_______________			________________

(посада)					             (підпис)			 	   (Ініціали, призвище)

М.П.

(у разі наявності печатки)

##### Додаток 5

ФОРМА ПЕРЕЛІКУ ЛОКАЛЬНИХ КОШТОРИСІВ

будівництво об’єкта:

Реконструкція частини нежитлової будівлі в міні цех з переробки молока» в с. Антонівка Томашпільського району Вінницької обл.» в рамках проекту «Розвиток можливостей кооперативу для захисту правових і економічних інтересів приватних селянських господарств, а також розширення молочного асортименту продукції для соціальної сфери Томашпільського району», який фінансується Європейським Союзом. (Грантовий контракт 2014/347-700)

| № | Номер локаль ного кошто рису | Найменування робіт | Заробітна плата, грн | Вартість матеріалів, грн | Вартість машин і механізмів, грн | Загально виробничі витрати, грн | Трудовитрати, люд/год | Прибуток, грн | Адмініст ративні витрати, грн | Вартість використання відвалів будівельного сміття, грн | Разом | ПДВ | Разом з ПДВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | в прямих витратах | в загально виробничих |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Розділ І. Будівельні роботи |
|  | Всього по розділу І: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Розділ ІІ. Устаткування |
|  | Всього по розділу ІІ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Додаток 6

РОЗРАХУНОК

ВИЗНАЧЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ВИТРАТ НА СТАДІЇ ФОРМУВАННЯ ЦІНИ ПРОПОЗИЦІЇ УЧАСНИКА КОНКУРСНИХ ТОРГІВ (ДОГОВІРНОЇ ЦІНИ)

Керівник організації:	                 	______________               ____________________

(підпис)                                    (Ініціали, призвище)

Головний бухгалтер:		  	______________               ____________________

(підпис)                 	        (Ініціали, призвище)

Склав: 				            ______________                ___________________

(підпис)                            	       (Ініціали, призвище)

Додаток 7

(ПРОЕКТ ДОГОВОРУ)

ПРОЕКТ ДОГОВОРУ ПІДРЯДУ № (номер договору підрядника)

на реконструкцію об’єкту:

«Реконструкція частини нежитлової будівлі в міні цех з переробки молока в с. Антонівка Томашпільського району Вінницької обл.» в рамках проекту «Розвиток можливостей кооперативу для захисту правових і економічних інтересів приватних селянських господарств, а також розширення молочного асортименту продукції для соціальної сфери Томашпільського району», який фінансується Європейським Союзом. (Грантовий контракт 2014/347-700)

________________________	                                  	                          «_____»_________ 2016 р.

(місце укладання договору)	                               		 		 	  (дата укладання договору)

Сторони: Замовник, Томашпільська районна рада Вінницької області, в особі  голови   ________________________________________________________________________________, що діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» і Підрядник* ____________________________________________________________________________________

(найменування юридичної особи, ім'я фізичної особи-підприємця)

що діє на підставі _____________________________________________________________________________________

(статуту, доручення, свідоцтва про державну реєстрацію – для фізичних осіб-підприємців тощо)

в особі _____________________________________________________________________________________

(посада, ПІБ особи, що підписує Договір)

повноваження якої підтверджені _____________________________________________________________________________________

(статутом, положенням, дорученням, рішенням відповідних органів управління,

_____________________________________________________________________________________

свідоцтвом про державну реєстрацію – для фізичних осіб-підприємців тощо)

затвердженого (прийнятого) ________________________________________________________________________________

(коли і ким)

уклали даний Договір про нижченаведене.

Предмет Договору

1. Замовник доручає, а Підрядник забезпечує відповідно до проектної документації та умов Договору виконання _____________________________________________________________________________________

(будівельних, монтажних, проектних, пусконалагоджувальних, інших робіт

_____________________________________________________________________________________

та постачання обладнання, пов'язаних з будівництвом об'єкта)

робіт з _____________________________________________________________________________________  (характер будівництва: нового будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту, технічного  переоснащення підприємства).

2. Об'єкт будівництва _____________________________________________________________________________________

(найменування/призначення об'єкта будівництва)

Адреса розташування об'єкта _____________________________________________________________________________________

(назва населеного пункту, вул. № буд. тощо)

Основні параметри об'єкта будівництва (техніко-економічні показники): _____________________________________________________________________________________

(потужність, площа, об’єм тощо)

3. Склад і обсяги робіт, що доручаються до виконання Підряднику, визначені проектною документацією, що є невід'ємною частиною Договору.

Склад і обсяги робіт можуть бути переглянуті в процесі будівництва у разі:

а) внесення змін до проектної документації в порядку, зазначеному в п. 53 Загальних умов укладання та виконання договорів підряду в капітальному будівництві, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2005 р. № 668 (далі – Загальні умови);

_____________________________________________________________________________________

* У випадку залучення до виконання робіт субпідрядників, Підрядник за договором іменується Генпідрядником.

б) зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків замовника;

в) покращення якості предмета закупівлі за умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної у договорі;

г) в процесі будівництва в проектній документації та інвесторських кошторисах виявлено безперечні помилки, які не було виявлено на стадії пропозиції конкурсних торгів та складання договірної ціни, а підрядник не є виконавцем проектно-кошторисної документації;

д) виникнення обставин непереборної сили – надзвичайні обставини та події, які не можуть бути передбачені сторонами під час укладання договору;

Строки виконання робіт (будівництва об'єкта)

4. Підрядник розпочне виконання робіт ____________________________________________________________________________________

(дата початку робіт)

або протягом   5   днів з дня виконання Замовником зобов'язань щодо: _____________________________________________________________________________________

(надання будівельного майданчика (фронту робіт); передача проектної документації; передача дозволу на початок робіт; сплата авансу і т.п.)

і завершить виконання робіт _____________________________________________________________________________________

(дата закінчення робіт)

- Початок і закінчення робіт визначається календарним графіком виконання робіт, який є невід'ємною частиною Договору (додаток 1).

- Підрядник може забезпечити дострокове завершення виконання робіт і здачу їх Замовнику з його письмового дозволу.

7. Строки виконання робіт (будівництва об'єкта) можуть змінюватися із внесенням відповідних змін у Договір у разі виникнення документально підтверджених об’єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі форс-мажорних обставин, затримки фінансування витрат замовника за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної у договорі.

8. Замовник може у разі необхідності прийняти рішення про уповільнення, зупинення або прискорення виконання робіт (будівництва об'єкта) із внесенням у встановленому порядку змін у Договір, у тому числі до календарного графіку виконання робіт, договірної ціни, плану фінансування, тощо у порядку, визначеному п.п. 69-70 Договору.

# Договірна ціна

9. Договірна ціна робіт визначається на основі кошторису, що є  невід'ємною частиною Договору (додаток 2), є твердою і складає ________________ тис.грн. з ПДВ

у тому числі: будівельні роботи –__________________ тис.грн. з ПДВ

устаткування –__________________ тис.грн. з ПДВ

Бюджетні зобов’язання на 2016-2017 рік за рахунок _____________________________________________________________________________

(джерело фінансування)

складають _____________________ тис.грн. з ПДВ.

10. Умови договору можуть змінюватись у випадках передбачених Законом України «Про здійснення державних закупівель»

Ризики знищення або пошкодження об'єкта будівництва та їх страхування

11. Ризик випадкового знищення, пошкодження об'єкта будівництва до його прийняття Замовником несе Підрядник, крім випадків виникнення ризику внаслідок обставин, що залежали від Замовника. Сторони будуть регулювати свої зобов'язання, пов'язані з цим ризиком, із урахуванням положень Загальних умов.

12. Підрядник зобов'язаний негайно повідомити Замовнику про обставини, що загрожують знищенню або ушкодженню об'єкта будівництва, ризик якого несе Замовник, а Замовник протягом 2 днів після одержання повідомлення надасть Підряднику відповідне рішення. У разі необхідності Сторони внесуть відповідні зміни в умови Договору в зв'язку з появою цих обставин.

13. Повідомлення про ушкодження об'єкта будівництва, відповідальність за виникнення якого несе Підрядник, надсилається Замовнику протягом 3 днів після його виявлення. Пошкодження підлягає усуненню Підрядником у строки, узгоджені Сторонами, із урахуванням його складності й обсягів. Підрядник повідомить Замовнику про вжиті заходи протягом 3 днів після усунення пошкодження.

Забезпечення робіт (будівництва об'єкта) проектною документацією

14. Забезпечення робіт (будівництва об'єкта) проектною документацією покладається на Замовника із урахуванням положень Загальних умов, інших нормативних документів.

15. Замовник передасть Підряднику 3 комплекти затвердженої проектної документації, протягом 5-ти робочих днів з моменту підписання договору. Підрядник протягом 5 днів після отримання проектної документації перевірить її комплектність, відповідність установленим вимогам та надасть свої зауваження (у разі їх наявності) Замовнику. Замовник врахує ці зауваження (у випадку їх обґрунтованості) протягом 5-ти робочих днів.

16. Замовник має право вносити зміни в проектну документацію із врахуванням вимог чинного законодавства та цього договору.

17. Підрядник може надавати Замовнику пропозиції щодо поліпшення проектних рішень. Замовник розгляне і надасть відповідь Підряднику протягом 30 днів з дня одержання пропозицій.

У разі прийняття пропозицій Підрядника оплата за виконані роботи здійснюється Замовником  за фактично виконані обсяги робіт у встановленому порядку.

Забезпечення робіт матеріалами, устаткуванням та послугами

18. Забезпечення робіт матеріалами, устаткуванням, а також ресурсами для виконання пусконалагоджувальних робіт здійснює Підрядник. Він не зобов’язаний узгоджувати з Замовником постачальників матеріалів і обладнання.

19. Підрядник відповідає за якість матеріальних ресурсів, устаткування та відповідність вимогам, встановленими нормативними документами і проектної документації.

20. Підрядник несе відповідальність за неналежне використання, втрату, знищення або ушкодження (псування) матеріалів та устаткування.

Порядок залучення до виконання робіт субпідрядників

21. Підрядник має право залучати до виконання робіт субпідрядників.

Субпідрядники, що залучаються до виконання робіт, повинні відповідати наступним вимогам:

_______________________________________________________________________________________

(мати ліцензію (дозвіл) на виконання робіт, якщо така вимога передбачена нормативними документами; мати досвід виконання аналогічних робіт; мати ресурси (матеріальні, технічні, фінансові), достатні для виконання робіт, тощо)

22. Залучення субпідрядників здійснюється Підрядником за узгодженням із Замовником на вибір Підрядника.

23. Погодження залучення субпідрядників Замовником здійснюється на основі інформації Підрядника, яка надається Замовнику за 30 днів до початку виконання субпідрядником робіт. Замовник має право протягом 10 днів після одержання пропозиції Підрядника відмовити у залученні запропонованого субпідрядника з обґрунтуванням причин такої відмови. Якщо Замовник не зробить цього у визначений час, кандидатура субпідрядника вважається узгодженою.

24. Відносини   між   субпідрядниками,   Замовником   і   Підрядником   будуть  регулюватися   з  урахуванням  положень Загальних умов

Залучення до виконання робіт робочої сили

25. Залучення до виконання робіт робочої сили повністю забезпечує Підрядник з дотриманням положень Загальних умов.

26. Підрядник забезпечить дотримання всіма працівниками трудового законодавства, створення для них на будівельному майданчику необхідних умов праці та відпочинку, проведення необхідного інструктажу тощо.

27. Замовник має право вимагати від Підрядника з відповідним обґрунтуванням відсторонення від виконання робіт робітників та інженерно-технічних працівників у випадках:___________________________________________________________________________

(недостатньої кваліфікації; порушень технологічної дисципліни;

__________________________________________________________________________________

порушень правил і норм техніки безпеки тощо)

Організація виконання робіт

28. Замовник  за  актом  передасть  Підряднику  будівельний  майданчик  (фронт робіт)  та  всю дозвільну документацію протягом 10 днів з дня підписання Договору.

29. Підрядник   забезпечить   виконання   робіт   згідно   з   календарним   графіком  їх  виконання  (Додаток 1),  який  він представить для узгодження Замовнику протягом 10 днів з дня підписання Договору (якщо календарний графік відсутній на час підписання Договору).

Підрядник зобов'язаний уточнювати календарний графік виконання робіт у випадках:

- зміни плану фінансування (протягом 10 днів після підписання додаткової угоди до Договору, що враховує ці зміни);

- якщо відставання виконання робіт від графіка буде становити більше 30 днів.

Одночасно із уточненням календарного графіка виконання робіт Підрядник, якщо порушення строків виконання робіт виникло за його вини, за вимогою Замовника розробить заходи з усунення відставання робіт.

30. Підрядник  буде  повідомляти  Замовника  про  виникнення  обставин,  що  загрожують  виконанню Договору  з  вини Замовника,  протягом  5  днів  з дня їх виникнення. Замовник протягом 5 днів з дня одержання повідомлення від Підрядника надасть йому відповідь щодо прийнятих рішень та намічених заходів.

31. Підрядник буде тричі на місяць до 10, 20 і 30 числа надавати Замовнику інформацію про:

- хід виконання робіт, у тому числі про відхилення від графіка їх виконання (причини, заходи  щодо усунення відхилення, тощо);

- результати здійснення контролю за якістю виконуваних робіт, матеріальних ресурсів.

Обсяг інформації повинен бути достатнім для аналізу стану будівництва, виявлення наявних проблем, прийняття Замовником необхідних для їх усунення заходів. Замовник має право запросити необхідну для нього інформацію позачергово.

32. Комплект договірної документації буде зберігатися Підрядником на будівельному майданчику і буде надаватися Замовнику на його прохання для користування в робочий час.

33. Підрядник зобов'язаний протягом 10 днів після завершення виконання робіт (прийняття об'єкта) звільнити будівельний майданчик від сміття, будівельних машин та механізмів, тимчасових споруд та приміщень. Якщо Підрядник не зробить цього у визначені строки, Замовник має право попередити Підрядника про вказане порушення, визначити необхідний строк  для його усунення і у разі невжиття Підрядником заходів звільнити будівельний майданчик своїми силами або із залученням третіх осіб. Компенсація понесених витрат здійснюється за рахунок Підрядника.

34. Підрядник забезпечує охорону (огородження, освітлення тощо) будівельного майданчика (фронту робіт), можливість доступу до нього замовника, інших субпідрядників, залучених до виконання робіт згідно з умовами договору підряду, до прийняття закінчених робіт (об’єкта будівництва) замовником, якщо інше не передбачено договором підряду.

35.   Підрядник отримує технічні умови на інженерне забезпечення об’єкта на період будівництва (тепло-, водо-, газо-, енергопостачання та інше), а також здійснює підключення наново побудованих інженерних мереж до діючих інженерних мереж (тепло, водо-, газо-, енергопостачання та інші).

Оплату за зазначені роботи та послуги здійснює Підрядник з подальшою компенсацією понесених ним витрат Замовником.

Порядок здійснення Замовником контролю за

якістю робіт і матеріальних ресурсів

36. Роботи і матеріальні ресурси, що використовуються для їх виконання, повинні відповідати державним стандартам, будівельним нормам, іншим нормативним документам, проектній документації та договору підряду.

37. З метою забезпечення контролю за відповідністю робіт, матеріальних ресурсів установленим вимогам замовник здійснює технічний нагляд та контроль за виконанням робіт.

38. Здійснення технічного нагляду та контролю за виконанням робіт замовник може доручити спеціалізованій (консультаційній, проектній, інжиніринговій) організації або спеціалісту з визначенням їх повноважень у договорі підряду.

Для здійснення технічного нагляду та контролю за виконанням пусконалагоджувальних робіт можуть залучатися виробники (постачальники, продавці) відповідного устаткування.

39. Технічний нагляд і контроль за виконанням робіт забезпечується шляхом:

- проведення перевірок наявності у підрядника документів (дозволів, ліцензій, сертифікатів, паспортів тощо), необхідних для виконання робіт;

- перевірки ведення документації про виконання договору підряду та виконання підрядником вказівок і приписів уповноважених державних органів і проектної організації, що здійснює авторський нагляд стосовно якості виконаних робіт і матеріальних ресурсів.

40. Для здійснення технічного нагляду та контролю за виконанням робіт (будівництвом об’єкта) підрядник зобов’язаний на вимогу замовника надавати йому необхідні інформацію та документи.

41. У разі виявлення невідповідності виконаних робіт установленим вимогам замовник приймає рішення про усунення підрядником допущених недоліків або про зупинення виконання робіт (будівництва об’єкта).

42.Сторона, яка відповідно до договору підряду забезпечує виконання робіт матеріальними ресурсами, у разі виявлення їх невідповідності встановленим вимогам зобов’язана негайно провести заміну цих ресурсів.

Роботи, виконані з використанням матеріальних ресурсів, які не відповідають установленим вимогам, замовником не оплачуються.

43. Підрядник зобов'язаний повідомляти письмово Замовника про проведення поточних перевірок та випробувань робіт, матеріалів і устаткування за 3 дні до їх проведення та надавати інформацію про їх результати, вжиті заходи з усунення виявлених недоліків протягом 5 днів після одержання від Замовника відповідного запиту.

44. Підрядник зобов'язаний усувати недоліки в роботах, матеріалах, устаткуванні, виявлені Замовником, відповідними державними органами, авторським наглядом в строки, визначені актами перевірок, вказівок та приписів, та інформувати Замовника про це у відповідній інформації. Підрядник за запитом Замовника надасть необхідну йому інформацію позачергово.

Фінансування робіт (будівництва об'єкта)

45. Фінансування робіт (будівництва об'єкта) здійснюється  в  межах фактичних надходжень відповідно до Бюджетного кодексу України.

Зобов'язання Сторін щодо фінансування визначаються положеннями цього договору та погодженого Сторонами плану фінансування будівництва.

46. План фінансування (якщо він не узгоджений Сторонами на момент укладання Договору) буде поданий Підряднику на узгодження  у строк до 10 днів після узгодження календарного графіка виконання  робіт.

47. Замовник має право уточнити план фінансування протягом поточного року у разі внесення змін у строки виконання робіт (будівництва об'єкта), прийняття рішення про  прискорення чи уповільнення темпів виконання робіт, а також із урахуванням наявних у нього коштів, обсягів фактично виконаних робіт. Одночасно із уточненням плану фінансування Сторони внесуть зміни в інші умови Договору.

Проведення розрахунків за виконані роботи

48. Розрахунки за виконані роботи будуть здійснюватися із урахуванням положень Загальних умов та національного стандарту України ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 на підставі форми КБ-2В, „Акт приймання виконаних будівельних робіт”, № КБ-3 „Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати”, Договірної ціни, проміжними платежами щомісячно.

Роботи з використанням ресурсних норм не прямої дії не приймаються замовником до сплати.

49. Підрядник визначає обсяги та вартість виконаних робіт, що підлягають оплаті, та готує документи (перелік в п. 51) і подає їх для підписання Замовнику до 25-го числа щомісячно.

Відповідальність за достовірність обсягів та вартості виконаних робіт, вартості матеріально-технічних ресурсів несе Підрядник.

Замовник зобов'язаний підписати подані Підрядником документи, що підтверджують виконання робіт, або обґрунтувати причини відмовлення від їх підписання протягом 3-х робочих днів з дня одержання. Оплата виконаних робіт здійснюється шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок Підрядника з реєстраційного рахунку Замовника, в органах державної казначейської служби України, по мірі надходження коштів на рахунок Замовника на підставі підписаних документів.

У тих випадках, коли здійснюється розбирання або демонтаж конструкцій (металевих, залізобетонних, дерев’яних тощо) та інженерних мереж, зелених насаджень, знесення будівель та споруд, внаслідок чого намічається одержання конструкцій, виробів та матеріалів, придатних для повторного застосування обов’язково наводяться зворотні суми, що враховують реалізацію таких матеріальних ресурсів.

У довідці про вартість виконаних будівельних робіт і витрат (типова форма № КБ-3) першим рядком указується об’єм виконаних будівельних робіт за звітний місяць, відображений в підсумку Акта прийомки виконаних робіт форми № КБ-2в, другим рядком – удержуванні зворотні суми від розбирання.

Підсумкова вартість „Усього до сплати” визначає величину грошових коштів, котру повинен сплачувати замовник підряднику за виконані роботи в звітному місяці без зворотніх сум.

50. Вартість виконаних робіт, що підлягають оплаті (якщо здійснюються проміжні платежі і договірна ціна є твердою), визначається в межах вартості робіт, передбачених договірною ціною, з урахуванням виконаних обсягів робіт і їх вартості за одиницю виміру.

51. Проміжні платежі здійснюються у межах не більше 95 відсотків загальної вартості будівництва. Остаточні розрахунки здійснюються в двотижневий термін після виконання і приймання всіх передбачених договором робіт та при наявності документів, які регламентують прийняття закінчених об’єктів в експлуатацію, згідно з чинним законодавством.

52. Вартість виконаних робіт, що підлягають оплаті визначається по усіх складових вартості робіт, розрахованих у договірній ціні, у тому числі:

52.1. Вартість прямих витрат визначається у такому порядку:

- матеріали з урахуванням транспортування і заготівельно-складських витрат за усередненими відсотковими показниками, рекомендованими Мінрегіоном України, при цьому поточні ціни на матеріальні ресурси приймаються за обґрунтованими, як правило, найменшими (при всіх рівних характеристиках) цінами на підставі проведеного підрядником аналізу цін на ринку будівельних матеріалів в регіоні;

-   заробітна плата в межах рекомендованих Мінрегіоном України;

- вартість експлуатації будівельних машин та механізмів визначається згідно настанови ДСТУ-Н Б Д.1.1-4:2013 і розрахунків, виконаних на підставі ДСТУ Б Д.2.7-1:2012.

52.2. Загальновиробничі та адміністративні витрати визначаються розрахунково-аналітичним методом згідно настанови ДСТУ-Н Б Д.1.1-3:2013 за попередній звітний період (рік), але не більше усереднених показників, що надаються Мінрегіоном України.

52.3. Вартість робіт по зведенню або пристосуванню тимчасових будівель і споруд визначається: за усередненими відсотковими показниками по видах будівництва, що надаються Мінрегіоном України, із застосуванням до них знижувального коефіцієнту 0,85 і є лімітом на відшкодування цих витрат підряднику.

Взаєморозрахунки за обсяги виконаних робіт на зведення або пристосування тимчасових будівель і споруд здійснюються на підставі виконавчого кошторису, визначеного за ДСТУ-Н Б Д.1.1-5:2013, погодженого із замовником, та фактично збудованих (пристосованих) будівель і споруд з урахуванням рішень проекту організацій будівництва.

52.4. Кошти на відшкодування додаткових витрат, зумовлених виконанням робіт у зимовий і літній періоди, визначаються: розрахунками згідно до положень ДСТУ-Н Б Д.1.1-5:2013 незалежно від виду договірної ціни в межах зазначаної пропозиції конкурсних торгів, але не більше кошторисного ліміту.

Зазначені кошти визначаються тільки на обсяг робіт, виконання яких планується у зимовий і літній періоди.

52.5. Інші витрати (за видами витрат), що підлягають компенсації Підряднику у складі вартості виконаних робіт, визначаються: згідно узгодженої договірної ціни.

Кошти на відшкодування витрат на відрядження працівників підрядної організації на будівництво визначаються згідно розрахунку фактичних витрат за наявності підтверджуючих документів в оригіналі.

52.6. Сума прибутку, що підлягає перерахуванню Підряднику, визначається за ДСТУ-Н Б Д.1.1-3:2013 з урахуванням усереднених показників рекомендованих Мінрегіоном України на одну людино-годину загальної кошторисної трудомісткості з урахуванням обмежень, встановлених законодавством.

53. Розрахунки за виконані роботи із субпідрядниками здійснюються Генпідрядником.

54. Замовник протягом 10 днів з дня підписання Договору щорічно надає Підряднику  аванс для придбання і постачання матеріалів, конструкцій, виробів, необхідних для виконання робіт у розмірі 30 відсотків вартості річного обсягу робіт строком на 3 місяці відповідно до Постанови КМУ від 27.12.2001р. № 1764 (із змінами і доповненнями). По закінченню тримісячного терміну невикористані суми авансу повертаються Замовнику. Перебіг тримісячного терміну починається з дати зарахування коштів на рахунок Підрядника. За цільове використання авансу відповідальність несе Підрядник. Замовник має право контролювати використання наданих Підряднику сум авансу.

Приймання-передача закінчених робіт (об'єкта будівництва)

55. Приймання-передача закінчених робіт (об'єкта будівництва) буде здійснюватися відповідно до вимог Загальних умов п. 88 ÷ 97 та інших нормативних актів, які регламентують прийняття закінчених об'єктів в експлуатацію.

56. Недоліки у виконаних роботах, виявлені в процесі приймання-передачі закінчених робіт (об'єкта будівництва), які виникли з вини Підрядника, повинні бути усунуті Підрядником протягом строків, визначених комісією, що приймає об'єкт. Якщо Підрядник  не бажає або не може усунути ці недоліки, Замовник може попередити Підрядника про порушення ним своїх зобов'язань, і, якщо Підрядник без затримки не вживе необхідних заходів для виправлення ситуації, усуне недоліки своїми силами або із залученням третіх осіб за рахунок Підрядника.

57. Якщо Підрядник закінчив виконання робіт, а Замовник не розрахувався проміжними платежами за етапи виконаних робіт (якщо такі розрахунки передбачені Договором) або не сплатив інші суми, що належать Підряднику згідно з Договором, Підрядник має право притримати передачу Замовнику закінчених робіт (об'єкта будівництва), невикористаних матеріальних ресурсів та іншого майна, що належать Замовнику.

Затримка строків передачі закінчених робіт (об'єкта будівництва) у цьому разі буде вважатися такою, що спричинена з вини Замовника, і зумовлені нею додаткові витрати Підрядника будуть компенсовані Замовником. Після погашення Замовником заборгованості Підрядник негайно повідомить Замовника про готовність передати закінчені роботи (об'єкт будівництва).

Гарантійні строки якості закінчених робіт (експлуатації об'єкта будівництва) та

порядок усунення виявлених недоліків (дефектів)

58. Відносини Сторін, пов'язані з забезпеченням гарантійних строків якості робіт (експлуатації об'єкта) та усуненням виявлених недоліків (дефектів), будуть регулюються положеннями цього договору.

59. Підрядник гарантує досягнення об'єктом будівництва показників, визначених у проектній документації, та можливість експлуатації об'єкта відповідно до Договору протягом 10 років після прийняття об'єкта Замовником.

60. Підрядник гарантує відповідність проектної документації виконаних робіт та конструкцій.

61. У разі виявлення протягом гарантійних строків у закінчених роботах (об'єкті будівництва) недоліків (дефектів), Замовник протягом 5 днів після їх виявлення повідомить про це Підрядника і запросить його для складання акта про порядок і строки усунення виявлених недоліків (дефектів). Якщо Підрядник не явиться без поважних причин у визначений у запрошенні строк, Замовник має право залучити до складання акта незалежних експертів, повідомивши про це Підрядника.

Акт, складений без участі Підрядника, надсилається йому для виконання протягом 3 днів після складання.

62. Підрядник зобов'язаний за свій рахунок усунути залежні від нього недоліки (дефекти) в строки та в порядку, визначені в акті про їх усунення. Якщо Підрядник не забезпечить виконання цієї вимоги чи буде порушувати строки її виконання, Замовник має право прийняти рішення, попередньо повідомивши про нього Підрядника, про усунення недоліків (дефектів) власними силами або із залученням третіх осіб із відшкодуванням витрат та одержаних збитків за рахунок Підрядника.

Відповідальність сторін за порушення зобов'язань

за Договором та порядок урегулювання спорів

63. Відповідальність Сторін за порушення зобов'язань Договору  та порядок врегулювання спорів визначаються положеннями  Загальних умов, інших нормативних документів, що регулюють ці питання.

64. Підрядчик несе відповідальність за порушення  зі своєї вини таких зобов'язань за Договором і у таких сумах:

- за порушення строків закінчення виконання робіт (здачі закінченого будівництвом об'єкта в експлуатацію) стягується пеня у розмірі 0,1 відсотка вартості робіт, з яких допущено прострочення виконання за кожний день прострочення, а за прострочення понад тридцять днів додатково стягується штраф у розмірі семи відсотків вказаної вартості;

- у разі виявлення недоліків (дефектів) у роботах, за порушення умов зобов’язання щодо якості робіт стягується штраф у розмірі двадцяти відсотків вартості неякісних робіт;

Крім сплати штрафних санкцій Підрядник компенсує Замовнику збитки, зумовлені   невиконанням або неналежним виконанням своїх зобов'язань за Договором.

65. Сторони зобов'язуються докладати зусиль для вирішення спорів у досудовому порядку, у тому числі шляхом проведення переговорів, пошуку взаємоприйнятих рішень, залучення експертів, продовження строків врегулювання розбіжностей, внесення змін в умови Договору тощо.

У разі вирішення спорів у судовому порядку Сторони будуть звертатися  в суд за місцем знаходження  Підрядника або Замовника.

Внесення змін у Договір та його розірвання

66. Зміна або розірвання Договору будуть здійснюватися із урахуванням положень Загальних умов.

67. Зміна Договору здійснюється шляхом зміни або доповнення його умов за ініціативою будь-якої Сторони на підставі додаткової угоди, про що в Договір вноситься відповідне застереження. Додаткова угода є невід'ємною частиною Договору.

Якщо зміна умов Договору зумовлена обставинами, що залежать від діяльності однієї зі Сторін, а інша Сторона внаслідок цього понесе збитки, вона має право на їх відшкодування у встановленому порядку.

68. Замовник має право розірвати Договір, надіславши повідомлення Підряднику, у разі:

- прийняття рішення про припинення будівництва, в тому числі шляхом консервації або ліквідації незавершеного будівництва;

- прийняття судом постанови про визнання Підрядника банкрутом.

69. Замовник має право ініціювати розірвання Договору, якщо Підрядник за своєї вини:

- не розпочав виконання робіт протягом 30 днів з дня, коли він повинен згідно з Договором розпочати їх виконання;

- допустив відставання темпів виконання робіт від передбачених графіком на 30 днів;

- виконав роботи з істотними недоліками і не забезпечив їх усунення у визначений Замовником строк;

- допустив недоліки (дефекти), які виключають можливість використання об'єкта для вказаної в Договорі мети та не можуть бути усунуті Підрядником.

70. Підрядник має право розірвати Договір, надіславши повідомлення Замовнику, у разі прийняття судом постанови про визнання Замовника банкрутом і зобов'язаний це зробити, якщо Замовник протягом 30 днів після відповідного попередження не вжив заходів щодо усунення залежних від нього обставин (недоліків наданих ресурсів, проектної документації тощо), які загрожують життю і здоров'ю людей  чи призводять до порушень екологічних, санітарних правил, правил безпеки та інших подібних вимог.

71. Підрядник має право ініціювати розірвання Договору у разі, якщо Замовник:

- не забезпечує виконання своїх договірних зобов'язань щодо строків передачі будівельного майданчика (фронту робіт), проектної документації або устаткування протягом 30 днів і це не дозволяє Підряднику виконати договірні зобов'язання;

- не оплачує виконані роботи протягом 30 днів при наявності коштів на рахунку;

- не представляє план фінансування протягом 30 днів або фінансування відсутнє;

- не приймає рішення щодо усунення залежних від нього обставин, які загрожують  міцності або придатності робіт, їх відповідності проекту, протягом 30 днів;

- вніс зміни до проектної документації, які призвели до зростання договірної ціни більш ніж на 10 відсотків.

72. У разі якщо рішення про розірвання Договору приймається відповідно до умов  68 і 70, Договір вважається розірваним з дня одержання іншою Стороною повідомлення про таке рішення, відповідно до умов пунктів 69 та 71 – після узгодження цього питання Сторонами.

73. У разі розірвання Договору в зв'язку з припиненням будівництва, Замовник оплатить Підряднику роботи, виконані на момент розірвання Договору, та відшкодує йому інші витрати, зумовлені таким рішенням.

74. У разі розірвання Договору в зв'язку з оголошенням Підрядника банкрутом та за обставинами, визначеним у п. 69 Договору, Підрядник протягом 10 днів після прийняття відповідного рішення за актом передасть Замовнику будівельний майданчик, виконані роботи, а також належні Підряднику та необхідні для подальшого виконання робіт матеріали, устаткування, тимчасові споруди та приміщення.

Замовник оплатить Підряднику протягом 30 днів після підписання акта вартість прийнятих робіт, матеріалів, устаткування, інших матеріальних ресурсів, не оплачених на момент їх прийняття.

Підрядник протягом 30 днів відшкодує Замовнику його витрати та збитки, зумовлені розірванням Договору, сплатить пред'явлені штрафні санкції за порушення договірних зобов'язань.

75. У разі розірвання Договору за обставинами, визначеним у п.71 та п.72, Замовник протягом 10 днів після прийняття відповідного рішення за актом прийме від Підрядника будівельний майданчик, виконані роботи, а також матеріальні ресурси, які належать самому Підряднику і не можуть бути використані ним на інших об'єктах будівництва.

Замовник оплатить Підрядчику протягом 30 днів після підписання акта вартість прийнятих робіт, матеріалів, устаткування, інших матеріальних ресурсів, а також відшкодує збитки Підрядника, зумовлені розірванням Договору, сплатить пред'явлені штрафні санкції за порушення своїх зобов'язань.

Строк дії договору

76. Строком Договору є час, протягом якого Сторони будуть здійснювати свої права та виконувати свої обов'язки відповідно до Договору.

Договір набуває чинності з моменту його укладання і діє до повного виконання сторін своїх зобов’язань.

77. Закінчення строку Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії Договору.

Договірна документація

78. До договірної документації, крім Договору та Загальних умов, входять __________________________________________________________________________________________

(Додаткові угоди до Договору,  пропозиція конкурсних торгів Підрядника; акцепт пропозиції конкурсних торгів; проектна документація Замовника; додатки до договору)

Перераховані документи набувають статусу договірних після підписання Договору.

У разі виявлення між окремими документами розбіжностей, перевага буде надаватися Договору, якщо інше не буде погоджено Сторонами шляхом укладання додаткової угоди до Договору.

79. Будь-які зміни та доповнення Договору та інших договірних документів вважаються дійсними, якщо вони оформлені в письмовій формі та підписані (угоджені) Сторонами.

Зміна  істотних умов Договору

80. Істотні умови Договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання  до виконання зобов’язань Сторонами у повному обсязі, крім випадків:

- зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків замовника;

- зміни ціни за одиницю товару не більш як на 10 відсотків у разі коливання ціни такого товару на ринку за умови, що зазначена зміна не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі;

- покращення якості предмета закупівлі за умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної у договорі;

- продовження строку дії договору та виконання зобов’язань щодо виконання робіт, у разі виникнення документально підтверджених об’єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі  форс-мажорних обставин, затримки фінансування витрат замовника за умові, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної у договорі;

- узгодження зміни ціни в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості товарів, робіт і послуг);

- зміни ціни у зв’язку із зміною ставок податків і зборів пропорційно до змін таких ставок.

- зміни встановленого згідно законодавством органами державної статистики індексу інфляції, зміни курсу іноземної валюти у разі встановлення в договорі про закупівлю порядку зміни ціни залежно від зміни такого курсу, зміни біржових котирувань, регулярних цін (тарифів) і нормативів, які застосовуються в договорі про закупівлю.

Інші умови Договору

81. Умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту пропозиції конкурсних торгів переможця процедури закупивлі.

82. Терміни, що вживаються в Договорі, відповідають визначенням, наведеним у Загальних умовах.

83. Підрядник несе відповідальність за наявність ліцензій, необхідних для виконання робіт, визначених нормативними документами.

84. Підрядчик є платником податку _____________________________________________________

(на загальних умовах; єдиного податку по ставці в розмірі _______)

Замовник не є платником податку.

85. Договір укладено у 2 примірниках по одному для кожної Сторони та додатково 2 примірники для фінансування.

Договір містить __________ пронумерованих сторінок.

Додатки до Договору

Невід’ємною частиною цього Договору є:

Додаток 1. Календарний графік виконання робіт

Додаток 2. Договірна ціна робіт.

Адреси, реквізити і підписи Сторін та печатки

ЗАМОВНИК:									ПІДРЯДНИК:

Томашпільська районна рада					______________________

24200, Вінницька  область,					            ______________________

Томашпільський район         					______________________

смт.Томашпіль, пл.Ленінського Комсомолу,4                            ______________________

р/р _______________________					______________________

банк ГУДКСУ у Дніпропетровській області			______________________

МФО 802015								______________________

ЄДРПОУ ____________						______________________

Голова районної ради

___________________ 					           ___________________

Додаток 8

Технічні, якісні, кількісні та інші вимоги до закупівлі робіт:

Реконструкція частини нежитлової будівлі в міні - цех з переробки молока по вул. Гагаріна, 42 в с. Антонівка Томашпільського району Вінницької обл.

ТЕХНІЧНА  СПЕЦИФІКАЦІЯ

Основні техніко-економічні показники предмета закупівлі: Реконструкція частини нежитлової будівлі в міні - цех з переробки молока по вул. Гагаріна, 42 в с. Антонівка Томашпільського району Вінницької обл.

| Поверховість будинку | пов. | 2 |
| --- | --- | --- |
| Площа під забудову | м. кв. | 559,2 |
| Площа території | га | 0,34 |
| Категорія складності об’єкту |  | III |
| Ступінь вогнестійкості будівлі |  | II |

Загальна характеристика предмета закупівлі: Реконструкція частини нежитлової будівлі в міні - цех з переробки молока по вул. Гагаріна, 42 в с. Антонівка Томашпільського району Вінницької обл.

Будівля міні-цеху з переробки молока запроектована за межами населеного пункту с. Антонівка. Будівля прямокутна в плані. Виробнича частина будівлі одноповерхова, адміністративно-побутова 2-х поверхова.

До складу приміщень входять:

Перший поверх: виробниче приміщення, приміщення прийому молока, лабораторія та ін. приміщення, що передбачені технологічними рішеннями;

Побутові приміщення для працівників: гардеробні санвузли, пропускний пункт.

Другий поверх займають адміністративні приміщення та кімната КІП і та ІТР.

Горище над виробничим приміщенням використовується як технічний поверх.

Внутрішнє оздоблення приміщень виконано згідно технологічного завдання.

Фасади виконані з використанням сучасних оздоблювальних матеріалів та фарб.

Корисне навантаження на покриття підлоги на позн. 0,000 прийняте 4000 Па (400 кг/м2 ), на позн. +3,300 прийняте 1500 Па (150 кг/м2 ), на позн. +4,720 (горище в осях 1-5, А-Г) прийняте 2000 Па (200 кг/м2 )

За позначку 0.000 прийнятий рівень чистої підлоги 1-го поверху, що відповідає абсолютній відмітці - 256,5.

Рівень відповідальності будівлі - СС2

Ступінь вогнестійкості будівлі - ІІ

Клас відповідальності основних несучих конструкцій - В

Категорія складності об"єкту – ІІІ

Проектом передбачено реконструкція частини нежитлової будівлі в міні-цех з переробки молока

Фундаменти - стрічкові збірні залізобетонні на піщано-щебеневій підготовці з монолітним з.б. поясом.

Зовнішні та внутрішні стіни - керамічноа цегла КРПв-1МФ-100-1650-F25-1-

ДСТУ Б.В.2.7-61-2008 на ц.п. розчині марки М50 армована металевою сіткою

через кожні 450мм.

Перекриття - збірні з.б. плити перекриття

Покриття - металочерепиця по дерев'яній крокв'яній системі.

Утеплення стін та горища - мінераловатна плита

Відмостка – асфальтобетон завширшки 1 метр по периметру всієї будівлі Зварювання елементів сталевих конструкцій виконувати електродами Е42 ГОСТ 9467-75, висота катету зварювальних швів прийнята рівною мінімальній товщині металу зварюваних елементів. Зварювальні шви зачистити від шлаку, окалин і бруду, контролю якості зварювальних швів зовнішнім оглядом та вимірами, непровари та перепали не допускаються.

Зварювання елементів сталевих конструкцій виконувати електродами Е42 ГОСТ 9467-75, висота катету зварювальних швів прийнята рівною мінімальній товщині металу зварюваних елементів. Зварювальні шви зачистити від шлаку, окалин і бруду, контролю якості зварювальних швів зовнішнім оглядом та вимірами, непровари та перепали не допускаються.

Навіс для резервної дизельної електростанції. Споруда – металева, каркасна, прямокутна в плані, розміром в плані 3,2х5,5 метри.

Очисні споруди. Споруда – металева, каркасна, прямокутна в плані, розміром в плані 8,1х3,8 метри.

Дезбар’єр. Споруда – металева, каркасна, прямокутна в плані, розміром в плані 3,8х4,4 метри.

Готові конструкції пофарбувати двома шарами емалі ПФ-115 ГОСТ 64645-76 по шару ґрунтовки ГФ-021 ГОСТ 25109-82

Клас сталі для конструкцій - С 255.

Готові конструкції пофарбувати двома шарами емалі ПФ-115 ГОСТ 64645-76 по шару грунтівки ГФ-021 ГОСТ 25109-82

Клас сталі для конструкцій - С 255.

| Відомість обсягів робіт |
| --- |
| Реконструкція частини нежитлової будівлі в міні-цех з переробки молока по вул. Гагаріна, 42, в с. Антонівка Томашпільського району, Вінницької області |
| № п/п | Найменування робіт та витрат | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Локальний кошторис 1-1-1/212214 на Підготовчі роботи |  |  |  |
| 1 | Розбирання покриття покрiвель з хвилястих i напiвхвилястих азбестоцементних листiв | м2 | 120 |  |
| 2 | Розбирання лат [решетування] з дощок з прозорами | м2 | 260 |  |
| 3 | Розбирання крокв зi стояками та пiдкосами з дощок | м2 | 260 |  |
| 4 | Розбирання дерев'яних перекриттiв по балках з накатами з дошок | м2 | 275 |  |
| 5 | Розбирання засипки горищних покриттів | м2 | 275 |  |
| 6 | Розбирання пароiзоляцiї обклеювальної в один шар | м2 | 275 |  |
| 7 | Розбирання бутових фундаментiв | м3 | 45,4 |  |
| 8 | Перевезення сміття до 10 км | т | 18,3 |  |
| 9 | Розбирання дрiбноблочних стiн | м3 | 88,8 |  |
| 10 | Розбирання ворiт двостулкових з установленням металевих стовпiв | шт | 1 |  |
| 11 | Розбирання дерев'яних заповнень вiконних прорiзiв без пiдвiконних дошок | м2 | 11,52 |  |
| 12 | Розбирання основи пiд пiдлогу з щебня | м3 | 55 |  |
| 13 | Розбирання покриття пiдлоги бетонної | м2 | 275 |  |
| 14 | Звалювання дерев м'яких порiд з кореня, дiаметр стволiв до 32 см | шт | 13 |  |
| 15 | Трелювання деревини на вiдстань до 300 м тракторами потужнiстю 59 кВт [80 к.с.], дiаметр стовбурiв до 30 см | шт | 13 |  |
| 16 | Корчування пнiв у грунтах природного залягання викорчовувачами-збирачами на тракторi потужнiстю 79 кВт [108 к.с.] з перемiщенням пнiв до 5 м, дiаметр пнiв до 32 см | пнiв | 13 |  |
| 17 | Вивезення пнiв тракторними причепами 2 т на вiдстань до 100 м, дiаметр дерев до 32 см | шт | 13 |  |
|  | Локальний кошторис 2-1-1 на Загальнобудівельні роботи |  |  |  |
| 18 | Розроблення грунту у вiдвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом мiсткiстю 0,25 м3, група грунтiв 2 | м3 | 212,38 |  |
| 19 | Доробка вручну, зачищення дна i стiнок вручну з викидом грунту в котлованах i траншеях, розроблених механiзованим способом | м3 | 16,8 |  |
| 20 | Копання ям для стоякiв i стовпiв вручну без крiплень, з укосами, глибиною до 1,5 м, група грунтiв 2 | м3 | 7,33 |  |
| 21 | Засипка траншей i котлованiв бульдозерами потужнiстю 79 кВт [108 к.с.] з перемiщенням грунту до 5 м, група грунтiв 2 | м3 | 147,8 |  |
| 22 | Ущiльнення грунту пневматичними трамбiвками, група грунтiв 1, 2 | м3 | 147,8 |  |
| 23 | Засипка вручну траншей, пазух котлованiв i ям, група грунтiв 2 | м3 | 12,6 |  |
| 24 | Улаштування подушок пiщаних пiд фундаменти | м3 | 18,92 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | Улаштування глинянго замка для стiни фундаментiв | м3 | 51,7 |  |
| 26 | Улаштування бетонної пiдготовки бетон важкий В 7,5 (М 100), крупнiсть заповнювача 10-20мм | м3 | 8,5 |  |
| 27 | Встановлення арматури окремими стрижнями iз зварюванням вузлiв з арматурою у виглядi плоских сiток в масиви, окремi фундаменти i плитнi основи, дiаметр арматури, мм понад 8 до 12 | т | 0,21701 |  |
| 28 | Укладання блокiв i плит стрiчкових фундаментiв при глибинi котлована до 4 м, маса конструкцiй до 1,5 т | шт | 40 |  |
| 29 | Укладання блокiв i плит стрiчкових фундаментiв при глибинi котлована до 4 м, маса конструкцiй до 3,5 т | шт | 7 |  |
| 30 | Установлення блокiв стiн пiдвалiв масою до 1 т | шт | 21 |  |
| 31 | Установлення блокiв стiн пiдвалiв масою бiльше 1,5 т | шт | 64 |  |
| 32 | Гiдроiзоляцiя стiн, фундаментiв горизонтальна обклеювальна в 2 шари | м2 | 52,6 |  |
| 33 | Збирання і розбирання опалубки при площі щитів до 1 м2 з окремих дощок для улаштування фундаментів, масивів і підколонників, об'єм, м3 до 5 | м3 | 2,18 |  |
| 34 | Укладання бетонної суміші в окремі конструкції вручну. Об'єм конструкції, м3, і спосіб ущільнення, понад 1 до 2, вібратором | м3 | 2,18 |  |
| 35 | Встановлення арматури окремими стрижнями iз зварюванням вузлiв з арматурою у виглядi плоских сiток в масиви, окремi фундаменти i плитнi основи, дiаметр арматури, мм понад 8 до 12 | т | 0,042 |  |
| 36 | Збирання і розбирання опалубки при площі щитів до 1 м2 з окремих дощок для улаштування фундаментів, масивів і підколонників, об'єм, м3 до 5 | м3 | 1,5 |  |
| 37 | Укладання бетонної суміші в окремі конструкції вручну. Об'єм конструкції, м3, і спосіб ущільнення, понад 1 до 2, вібратором | м3 | 1,5 |  |
| 38 | Улаштування поясiв в опалубцi /бетон важкий В 20 (М250), крупнiсть заповнювача 10-20 мм/ | м3 | 25,47 |  |
| 39 | Установлення закладних деталей вагою до 20 кг | т | 0,01983 |  |
| 40 | Улаштування монолітних ділянок між бетонними блоками бетон важкий В 15 (М 200), крупнiсть заповнювача 10-20мм | м3 | 0,45 |  |
| 41 | Гiдроiзоляцiя стiн, фундаментiв бiчна обклеювальна по вирiвненiй поверхнi в 2 шари | м2 | 109,3 |  |
| 42 | Мурування зовнiшнiх середньої складностi стiн з цегли керамiчної при висотi поверху до 4 м | м3 | 100,31 |  |
| 43 | Мурування зовнiшнiх середньої складностi стiн з цегли керамiчної при висотi поверху понад 4 м | м3 | 92,21 |  |
| 44 | Мурування внутрiшнiх стiн з цегли керамiчної при висотi поверху до 4 м | м3 | 64,77 |  |
| 45 | Мурування внутрiшнiх стiн з цегли керамiчної при висотi поверху понад 4 м | м3 | 18,3 |  |
| 46 | Мурування з цегли керамiчної колон армованих при висотi поверху до 4 м | м3 | 4,47 |  |
| 47 | Мурування з цегли керамiчної стовпiв прямокутних армованих при висотi поверху до 4 м | м3 | 2,74 |  |
| 48 | Мурування веншахт | м3 | 3,04 |  |
| 49 | Мурування зовнiшнiх середньої складностi стiн з цегли керамiчної при висотi поверху до 4 м | м3 | 34,52 |  |
| 50 | Установлення i розбирання зовнiшнiх iнвентарних риштувань трубчастих висотою до 16 м для мурування облицювання | м2 вп | 895,05 |  |
| 51 | Армування мурування стiн та iнших конструкцiй | т | 3,097 |  |
| 52 | Улаштування поясiв в опалубцi /бетон важкий В 20 (М250), крупнiсть заповнювача 10-20 мм/ | м3 | 36,3 |  |
| 53 | Установлення закладних деталей вагою до 20 кг | т | 0,03938 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 54 | Мурування перегородок армованих з цегли керамiчної товщиною в 1/2 цегли при висотi поверху до 4 м | м2 | 122,05 |  |
| 55 | Мурування перегородок армованих з цегли керамiчної товщиною в 1/2 цегли при висотi поверху понад 4 м | м2 | 30,51 |  |
| 56 | Мурування перегородок неармованих з цегли керамiчної товщиною в 1/2 цегли при висотi поверху до 4 м | м2 | 332,89 |  |
| 57 | Установлення перегородок iз гiпсових плит товщиною 100 мм в 1 шар при висотi поверху до 4 м | м2 | 27,2 |  |
| 58 | Укладання панелей перекриття з обпиранням на двi сторони площею до 10 м2 [для будiвництва в районах iз сейсмiчнiстю до 6 балiв] | шт | 92 |  |
| 59 | Укладання панелей перекриття з обпиранням на двi сторони площею до 10 м2 [для будiвництва в районах iз сейсмiчнiстю до 6 балiв] | шт | 1 |  |
| 60 | Установлення анкерів при бетонуваннi у виглядi зварених каркасiв | т | 0,08515 |  |
| 61 | Улаштування перекриттiв по стальних балках i монолiтних дiлянок при збiрному залiзобетонному перекриттi площею до 5 м2, приведеною товщиною до 200 мм бетон важкий В 15 (М 200), крупнiсть заповнювача 5-10мм | м3 | 0,72 |  |
| 62 | Улаштування тепло- i звукоiзоляцiї засипної керамзитової | м3 | 0,94 |  |
| 63 | Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм | м2 | 7,2 |  |
| 64 | Монтаж металевих конструкцiй швелера | т | 0,27662 |  |
| 65 | Улаштування перекриттiв по стальних балках i монолiтних дiлянок при збiрному залiзобетонному перекриттi площею до 5 м2, приведеною товщиною до 200 мм бетон важкий В 15 (М 200), крупнiсть заповнювача 5-10мм | м3 | 0,72 |  |
| 66 | Улаштування тепло- i звукоiзоляцiї засипної керамзитової | м3 | 0,94 |  |
| 67 | Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм | м2 | 7,2 |  |
| 68 | Монтаж металевих конструкцiй швелера | т | 0,27662 |  |
| 69 | Улаштування перекриттiв по стальних балках i монолiтних дiлянок при збiрному залiзобетонному перекриттi площею до 5 м2, приведеною товщиною до 200 мм бетон важкий В 15 (М 200), крупнiсть заповнювача 5-10мм | м3 | 0,58 |  |
| 70 | Улаштування тепло- i звукоiзоляцiї засипної керамзитової | м3 | 0,8 |  |
| 71 | Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм | м2 | 6 |  |
| 72 | Монтаж металевих конструкцiй швелера | т | 0,24791 |  |
| 73 | Улаштування перекриттiв по стальних балках i монолiтних дiлянок при збiрному залiзобетонному перекриттi площею до 5 м2, приведеною товщиною до 200 мм бетон важкий В 15 (М 200), крупнiсть заповнювача 5-10мм | м3 | 1,58 |  |
| 74 | Установлення сходових маршiв без зварювання масою бiльше 1 т | шт | 2 |  |
| 75 | Установлення дрiбних конструкцiй [пiдвiконникiв, зливiв, парапетiв та iн.] масою до 0,5 т | шт | 22 |  |
| 76 | Установлення сходових площадок масою до 1 т | шт | 1 |  |
| 77 | Установлення сходових площадок масою бiльше 1 т | шт | 1 |  |
| 78 | Установлення металевої огорожi з поручнями iз нержавіючої труби | м | 10,5 |  |
| 79 | Установлення монтажних виробiв масою до 20 кг | т | 0,0066 |  |
| 80 | Укладання перемичок масою до 0,3 т | шт | 170 |  |
| 81 | Укладання перемичок масою вiд 0,3 до 0,7 т при найбiльшiй масi монтажних елементiв у будiвлi до 5 т | шт | 2 |  |
| 82 | Укладання перемичок масою до 1 т при найбiльшiй масi монтажних елементiв у будiвлi до 5 т | шт | 2 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 83 | Укладання балок перекриття масою до 1 т | шт | 6 |  |
| 84 | Укладання балок перекриття масою до 3 т | шт | 2 |  |
| 85 | Укладання балок перекриття масою до 3 т | шт | 4 |  |
| 86 | Монтаж опорних подушок | шт | 14 |  |
| 87 | Ущiльнення грунту щебенем | м2 | 78,3 |  |
| 88 | Улаштування пiдстилаючих бетонних шарiв бетон В 22, 5 [М 300] крупнiсть заповнювача 20-40мм | м3 | 6,264 |  |
| 89 | Улаштування стяжок бетонних товщиною 20 мм | м2 | 78,3 |  |
| 90 | Додавати або виключати на кожнi 5 мм змiни товщини бетонних стяжок | м2 | 78,3 |  |
| 91 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт | м2 | 78,3 |  |
| 92 | Ущiльнення грунту щебенем | м2 | 96,7 |  |
| 93 | Улаштування ущiльнених трамбiвками пiдстилаючих щебеневих шарiв | м3 | 19,34 |  |
| 94 | Улаштування пiдстилаючих бетонних шарiв | м3 | 5,802 |  |
| 95 | Армування стяжки дротяною сіткою | м2 | 96,7 |  |
| 96 | Улаштування гiдроiзоляцiї обклеювальної iзолом на мастицi бiтумiноль, перший шар | м2 | 96,7 |  |
| 97 | Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм | м2 | 96,7 |  |
| 98 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт | м2 | 96,7 |  |
| 99 | Улаштування ущiльнених трамбiвками пiдстилаючих пiщаних шарiв | м3 | 15,445 |  |
| 100 | Улаштування ущiльнених трамбiвками пiдстилаючих щебеневих шарiв | м3 | 15,445 |  |
| 101 | Улаштування пiдстилаючих бетонних шарiв | м3 | 24,712 |  |
| 102 | Армування стяжки дротяною сіткою | м2 | 308,9 |  |
| 103 | Улаштування гiдроiзоляцiї обклеювальної iзолом на мастицi бiтумiноль, перший шар | м2 | 308,9 |  |
| 104 | Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм | м2 | 308,9 |  |
| 105 | Улаштування покриттів полiмерцементних двошарових наливних товщиною 12 мм | м2 | 308,6 |  |
| 106 | Улаштування гiдроiзоляцiї обклеювальної iзолом на мастицi бiтумiноль, перший шар | м2 | 6,4 |  |
| 107 | Улаштування стяжок бетонних товщиною 20 мм | м2 | 6,4 |  |
| 108 | Додавати або виключати на кожнi 5 мм змiни товщини бетонних стяжок | м2 | 6,4 |  |
| 109 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт | м2 | 6,4 |  |
| 110 | Улаштування тепло- i звукоiзоляцiї засипної керамзитової | м3 | 57,05 |  |
| 111 | Улаштування стяжок бетонних товщиною 20 мм | м2 | 163 |  |
| 112 | Додавати або виключати на кожнi 5 мм змiни товщини бетонних стяжок | м2 | 163 |  |
| 113 | Улаштування покриттів з лiнолеуму полiвiнiлхлоридного на клеї КН-2 | м2 | 163 |  |
| 114 | Розробка грунту вручну з крiпленням у траншеях шириною до 2 м, глибиною до 2 м, група грунтiв 2 | м3 | 15,8 |  |
| 115 | Улаштування ущiльнених трамбiвками пiдстилаючих щебеневих шарiв | м3 | 15,8 |  |
| 116 | Улаштування пiдстилаючих бетонних шарiв | м3 | 11,9 |  |
| 117 | Шпаклювання стель мiнеральною шпаклiвкою "Cerezit" | м2 | 373,8 |  |
| 118 | Додавати на 1 мм змiни товщини шпаклівки до норм 15- 182-1, 15-182-2 | м2 | 373,8 |  |
| 119 | Полiпшене акрілове фарбування стель по збiрних конструкцiях, пiдготовлених пiд фарбування | м2 | 373,8 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 120 | Полiпшене фарбування низу маршів та площадок полiвiнiлацетатними водоемульсiйними сумiшами по збiрних конструкцiях, пiдготовлених пiд фарбування | м2 | 21,7 |  |
| 121 | Суцiльне вирiвнювання бетонних поверхонь стель [одношарове штукатурення] цементно-вапняним розчином, товщина шару 5 мм | м2 | 110,1 |  |
| 122 | Фарбування вапняними розчинами по штукатурці стель всередині приміщеь з підготуванням поверхонь | м2 | 110,1 |  |
| 123 | Поліпшенене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю i бетону стін вручну | м2 | 331,09 |  |
| 124 | Шпаклювання стiн мiнеральною шпаклiвкою "Cerezit" | м2 | 331,09 |  |
| 125 | Додавати на 1 мм змiни товщини шпаклівки до норм 15- 182-1, 15-182-2 | м2 | 331,09 |  |
| 126 | Полiпшене фарбування стiн полiвiнiлацетатними водоемульсiйними сумiшами по штукатурцi | м2 | 331,09 |  |
| 127 | Поліпшенене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю i бетону стін вручну | м2 | 26,82 |  |
| 128 | Шпаклювання стiн мiнеральною шпаклiвкою "Cerezit" | м2 | 26,82 |  |
| 129 | Додавати на 1 мм змiни товщини шпаклівки до норм 15- 182-1, 15-182-2 | м2 | 26,82 |  |
| 130 | Обклеювання стiн простими i середньої цупкостi шпалерами по монолітній штукатурцi i бетону, по листових матеріалах, гіпсобетонних і гіпсолітових поверхнях | м2 | 26,82 |  |
| 131 | Фарбування полiвiнiлацетатними водоемульсiйними сумiшами стiн по шпалерах за 2 рази | м2 | 26,82 |  |
| 132 | Просте штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю i бетону стін вручну | м2 | 324,63 |  |
| 133 | Фарбування вапняними розчинами по штукатурці стін всередині приміщеь з підготуванням поверхонь | м2 | 324,63 |  |
| 134 | Просте штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю i бетону стін вручну | м2 | 699,77 |  |
| 135 | Облицювання поверхонь стін керамiчними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт | м2 | 699,77 |  |
| 136 | Штукатурення вiконних i дверних плоских косякiв по каменю i бетону | м2 | 62,57 |  |
| 137 | Шпаклювання стiн мiнеральною шпаклiвкою "Cerezit" | м2 | 62,57 |  |
| 138 | Додавати на 1 мм змiни товщини шпаклівки до норм 15- 182-1, 15-182-2 | м2 | 62,57 |  |
| 139 | Полiпшене фарбування стiн полiвiнiлацетатними водоемульсiйними сумiшами по штукатурцi | м2 | 62,57 |  |
| 140 | Шпаклювання стель мiнеральною шпаклiвкою "Cerezit" | м2 | 154,8 |  |
| 141 | Додавати на 1 мм змiни товщини шпаклівки до норм 15- 182-1, 15-182-2 | м2 | 154,8 |  |
| 142 | Полiпшене акрілове фарбування стель по збiрних конструкцiях, пiдготовлених пiд фарбування | м2 | 154,8 |  |
| 143 | Суцiльне вирiвнювання бетонних поверхонь стель [одношарове штукатурення] цементно-вапняним розчином, товщина шару 5 мм | м2 | 15,9 |  |
| 144 | Фарбування вапняними розчинами по штукатурці стель всередині приміщеь з підготуванням поверхонь | м2 | 15,9 |  |
| 145 | Поліпшенене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю i бетону стін вручну | м2 | 21,6 |  |
| 146 | Шпаклювання стiн мiнеральною шпаклiвкою "Cerezit" | м2 | 21,6 |  |
| 147 | Додавати на 1 мм змiни товщини шпаклівки до норм 15- 182-1, 15-182-2 | м2 | 21,6 |  |
| 148 | Полiпшене фарбування стiн полiвiнiлацетатними водоемульсiйними сумiшами по штукатурцi | м2 | 21,6 |  |
| 149 | Поліпшенене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю i бетону стін вручну | м2 | 358,29 |  |
| 150 | Шпаклювання стiн мiнеральною шпаклiвкою "Cerezit" | м2 | 358,29 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 151 | Додавати на 1 мм змiни товщини шпаклівки до норм 15- 182-1, 15-182-2 | м2 | 358,29 |  |
| 152 | Обклеювання стiн простими i середньої цупкостi шпалерами по монолітній штукатурцi i бетону, по листових матеріалах, гіпсобетонних і гіпсолітових поверхнях | м2 | 358,29 |  |
| 153 | Фарбування полiвiнiлацетатними водоемульсiйними сумiшами стiн по шпалерах за 2 рази | м2 | 358,29 |  |
| 154 | Просте штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю i бетону стін вручну | м2 | 65,05 |  |
| 155 | Фарбування вапняними розчинами по штукатурці стін всередині приміщеь з підготуванням поверхонь | м2 | 65,05 |  |
| 156 | Просте штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю i бетону стін вручну | м2 | 55,91 |  |
| 157 | Облицювання поверхонь стін керамiчними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт | м2 | 55,91 |  |
| 158 | Штукатурення вiконних i дверних плоских косякiв по каменю i бетону | м2 | 17,18 |  |
| 159 | Шпаклювання стiн мiнеральною шпаклiвкою "Cerezit" | м2 | 17,18 |  |
| 160 | Додавати на 1 мм змiни товщини шпаклівки до норм 15- 182-1, 15-182-2 | м2 | 17,18 |  |
| 161 | Полiпшене фарбування стiн полiвiнiлацетатними водоемульсiйними сумiшами по штукатурцi | м2 | 17,18 |  |
| 162 | Теплоiзоляцiя виробами з пiнопласту на бiтумi стiн i колон прямокутних | м3 | 4,392 |  |
| 163 | Полiпшене штукатурення по сiтцi стiн без улаштування каркаса | м2 | 54,9 |  |
| 164 | Гладке облицювання плитками керамiчними глазурованими стiн, стовпiв, пiлястрiв i укосiв [без карнизних, плiнтусних i кутових плиток] без установлення плиток туалетної гарнiтури по цеглi i бетону | м2 | 54,9 |  |
| 165 | Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами. | м2 | 24 |  |
| 166 | Шпаклювання стель мiнеральною шпаклiвкою "Cerezit" | м2 | 24 |  |
| 167 | Додавати на 1 мм змiни товщини шпаклівки до норм 15- 182-1, 15-182-2 | м2 | 24 |  |
| 168 | Просте фарбування стель колером олiйним по штукатурцi та збiрних конструкцiях, пiдготовлених пiд фарбування | м2 | 24 |  |
| 169 | Теплоiзоляцiя покриттiв i перекриттiв виробами з волокнистих i зернистих матерiалiв насухо | м3 | 2,4 |  |
| 170 | Улаштування вирiвнюючих стяжок цементно-пiщаних товщиною 15 мм | м2 | 60,8 |  |
| 171 | Улаштування пароiзоляцiї обклеювальної в один шар | м2 | 60,8 |  |
| 172 | Утеплення покриттiв плитами з пiнопласту екструдованим полiстирольного на бiтумнiй мастицi в один шар | м2 | 59,8 |  |
| 173 | Утеплення покриттiв керамзитом | м3 | 3,51 |  |
| 174 | Армування стяжки дротяною сіткою | м2 | 60,8 |  |
| 175 | Улаштування вирiвнюючих стяжок асфальтобетонних товщиною 15 мм | м2 | 60,8 |  |
| 176 | Улаштування вирiвнюючих стяжок асфальтобетонних на кожний 1 мм змiни товщини | м2 | 60,8 |  |
| 177 | Улаштування покрiвель плоских чотиришарових iз рулонних покрiвельних матерiалiв на бiтумнiй мастицi iз захисним шаром дрiбного щебеню на бiтумнiй антисептованiй мастицi /на будiвлях шириною до 12 м / | м2 | 60,8 |  |
| 178 | Улаштування дрiбних покриттiв [парапетів ,карнизного звису, ] iз листової оцинкованої сталi | м2 | 18,2 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 179 | Виготовлення та установлення крокв | м3 | 22,94 |  |
| 180 | Улаштування покрiвель двосхилих iз металочерепицi "Монтерей" з утепленям | м2 | 349,84 |  |
| 181 | Улаштування покрiвель двосхилих iз металочерепицi "Монтерей" | м2 | 236,04 |  |
| 182 | Улаштування слухових вiкон | шт | 4 |  |
| 183 | Склiння віконним склом дерев'яних фрамуг з однiєю рамою | м2 | 4 |  |
| 184 | Улаштування жолобів підвісних | м | 69 |  |
| 185 | Навiшування водостiчних труб, колiн, вiдливiв i лiйок з готових елементiв | м | 66 |  |
| 186 | Обгородження покрiвель перилами | м | 30,1 |  |
| 187 | Електродугове зварювання огорожi | т | 0,02184 |  |
| 188 | Улаштування пароiзоляцiї з поліетиленової плівки | м2 | 181,27 |  |
| 189 | Теплоiзоляцiя покриттiв i перекриттiв виробами з волокнистих i зернистих матерiалiв насухо | м3 | 39,8794 |  |
| 190 | Укладання лаг на цеглянi стовпчики | м2 | 12,6 |  |
| 191 | Укладання дошок | м2 | 12,6 |  |
| 192 | Монтаж ляди | т | 0,0338 |  |
| 193 | Оббивання ляди оцинкованою сталлю по шару мінвати з двох сторiн | м2 | 0,7744 |  |
| 194 | Окантовка дверних та віконних прорізів мінплитами | м шва | 13,591 |  |
| 195 | Перекриття ніші кутиком | т | 0,00842 |  |
| 196 | Улаштування пароiзоляцiї з поліетиленової плівки | м2 | 275 |  |
| 197 | Улаштування вирiвнюючих стяжок цементно-пiщаних товщиною 15 мм | м2 | 275 |  |
| 198 | Укладання лаг по плитах перекриттів | м2 | 7,84 |  |
| 199 | Укладання дошок | м2 | 7,84 |  |
| 200 | Укладання металевих балок швелера №20 під обладнання | т | 0,368 |  |
| 201 | Виготовлення дрiбних iндивiдуальних листових конструкцiй масою до 0,5 т [бачки, воронки, жолоби, лотки та iн.] | т | 0,3386 |  |
| 202 | Монтаж металового корита | т | 0,3386 |  |
| 203 | Розробка грунту вручну з крiпленням у траншеях шириною до 2 м, глибиною до 2 м, група грунтiв 2 | м3 | 3,17 |  |
| 204 | Ущiльнення грунту пневматичними трамбiвками, група грунтiв 1, 2 | м3 | 3,17 |  |
| 205 | Улаштування бетонних фундаментiв | м3 | 2,76 |  |
| 206 | Улаштування ущiльнених трамбiвками пiдстилаючих щебеневих шарiв | м3 | 1,23 |  |
| 207 | Улаштування пiдстилаючих бетонних шарiв бетон В 5 [М 75] крупнiсть заповнювача 20-40мм | м3 | 1,22 |  |
| 208 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт | м2 | 12,14 |  |
| 209 | Гiдроiзоляцiя стiн, фундаментiв горизонтальна обклеювальна в 2 шари | м2 | 1,8 |  |
| 210 | Мурування зовнiшнiх простих стiн з цегли керамiчної при висотi поверху до 4 м | м3 | 4,46 |  |
| 211 | Укладання перемичок масою до 0,3 т | шт | 2 |  |
| 212 | Поліпшенене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю i бетону стін вручну | м2 | 13,2 |  |
| 213 | Шпаклювання стiн мiнеральною шпаклiвкою "Cerezit" | м2 | 13,2 |  |
| 214 | Додавати на 1 мм змiни товщини шпаклівки до норм 15- 182-1, 15-182-2 | м2 | 13,2 |  |
| 215 | Полiпшене фарбування стiн полiвiнiлацетатними водоемульсiйними сумiшами по штукатурцi | м2 | 13,2 |  |
| 216 | Полiпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю стін вручну | м2 | 13,36 |  |
| 217 | Фактурне опорядження фасадiв скляним дрiбняком | м2 | 13,36 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 218 | Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами. | м2 | 3,87 |  |
| 219 | Шпаклювання стель мiнеральною шпаклiвкою "Cerezit" | м2 | 3,87 |  |
| 220 | Додавати на 1 мм змiни товщини шпаклівки до норм 15- 182-1, 15-182-2 | м2 | 3,87 |  |
| 221 | Полiпшене фарбування стiн полiвiнiлацетатними водоемульсiйними сумiшами по штукатурцi | м2 | 3,87 |  |
| 222 | Теплоiзоляцiя покриттiв i перекриттiв виробами з волокнистих i зернистих матерiалiв насухо | м3 | 1,134 |  |
| 223 | Виготовлення та установлення крокв | м3 | 0,04 |  |
| 224 | Улаштування покрiвель iз металочерепиці "Rannila" | м2 | 8,26 |  |
| 225 | Улаштування жолобiв пiдвiсних | м | 3 |  |
| 226 | Навiшування водостiчних труб, колiн, вiдливiв i лiйок з готових елементiв | м | 3 |  |
| 227 | Розробка грунту вручну з крiпленням у траншеях шириною до 2 м, глибиною до 2 м, група грунтiв 2 | м3 | 2,71 |  |
| 228 | Ущiльнення грунту пневматичними трамбiвками, група грунтiв 1, 2 | м3 | 2,71 |  |
| 229 | Улаштування основи пiд фундаменти щебеневої | м3 | 1,36 |  |
| 230 | Улаштування площадки ганку /бетон важкий В 15 (М200), крупнiсть заповнювача 20-40мм/ | м3 | 5,42 |  |
| 231 | Монтаж прогонiв iз кроком ферм до 12 м при висотi будiвлi до 25 м | т | 0,28254 |  |
| 232 | Електродугове зварювання балок,прогонів | т | 0,28254 |  |
| 233 | Олiйне фарбування м/к | м2 | 2,7 |  |
| 234 | Монтаж покрiвельного покриття з профiльованого листа при висотi будiвлi до 25 м | м2 | 9,9 |  |
| 235 | Підшивання стелі козирка профнастилом | м2 | 9,72 |  |
| 236 | Монтаж прогонiв iз кроком ферм до 12 м при висотi будiвлi до 25 м | т | 0,37672 |  |
| 237 | Електродугове зварювання балок,прогонів | т | 0,37672 |  |
| 238 | Олiйне фарбування м/к | м2 | 3,26 |  |
| 239 | Монтаж покрiвельного покриття з профiльованого листа при висотi будiвлi до 25 м | м2 | 13,2 |  |
| 240 | Підшивання стелі козирка профнастилом | м2 | 14,52 |  |
| 241 | Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоротивним розчином за технологією "CEREZIT". Стіни гладкі | м2 | 633,74 |  |
| 242 | Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоротивним розчином за технологією "CEREZIT". Укоси, ширина до 300 мм | м2 | 79,75 |  |
| 243 | Установлення i розбирання зовнiшнiх iнвентарних риштувань трубчастих висотою до 16 м для iнших оздоблювальних робiт | м2 вп | 895,05 |  |
| 244 | Теплоiзоляцiя виробами з пiнополістиролу стiн i колон прямокутних | м3 | 4,6288 |  |
| 245 | Обклеювання склотканиною на нафтобiтумi, перший шар | м2 | 57,86 |  |
| 246 | Утеплення цоколю фасадів екструдованими пінополістирольними плитами товщиною 80 мм з опорядженням | м2 | 17,36 |  |
| 247 | Установлення металевих дверних коробок iз навiшуванням дверних полотен в холодильну камеру | м2 | 4,2 |  |
| 248 | Установлення ворiт з утепленими полотнами i хвiртками | м2 | 14,4 |  |
| 249 | Заповнення дверних прорiзiв готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металлопластику у кам'яних стiнах | м2 | 14,16 |  |
| 250 | Заповнення дверних прорiзiв готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металлопластику у кам'яних стiнах | м2 | 40,56 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 251 | Заповнення дверних прорiзiв готовими дверними блоками площею бiльше 3 м2 з металлопластику у кам'яних стiнах | м2 | 24,75 |  |
| 252 | Установлення металевих дверних коробок iз навiшуванням дверних полотен | м2 | 7,56 |  |
| 253 | Заповнення вiконних прорiзiв готовими блоками площею до 3 м2 з металлопластику в кам'яних стiнах житлових і громадських будівель | м2 | 33,9 |  |
| 254 | Заповнення вiконних прорiзiв готовими блоками площею бiльше 3 м2 з металлопластику в кам'яних стiнах житлових і громадських будівель | м2 | 12,24 |  |
| 255 | Заповнення вiконних прорiзiв готовими блоками площею до 2 м2 з металлопластику в кам'яних стiнах житлових і громадських будівель | м2 | 18,48 |  |
| 256 | Установлення віконних зливів | м | 50,3 |  |
| 257 | Установлення пластикових пiдвiконних дошок | м | 52,3 |  |
| 258 | Розробка грунту вручну з крiпленням у траншеях шириною до 2 м, глибиною до 2 м, група грунтiв 2 | м3 | 8,92 |  |
| 259 | Ущiльнення грунту пневматичними трамбiвками, група грунтiв 1, 2 | м3 | 8,92 |  |
| 260 | Улаштування бетонної пiдготовки бетон важкий В 7,5 (М 100), крупнiсть заповнювача 20-40мм | м3 | 8,92 |  |
| 261 | Улаштування одношарової основи товщиною 15 см iз щебеню фракцiї 40-70 мм при укочуваннi кам'яних матерiалiв з границею мiцностi на стиск понад 68,6 МПа [700 кгс/см2] до 98,1 МПа [1000 кгс/см2] | м2 | 89,22 |  |
| 262 | Улаштування одношарових асфальтобетонних покриттiв дорiжок i тротуарiв iз литої дрiбнозернистої асфальтобетонної сумiшi товщиною 3 см | м2 | 89,22 |  |
|  | Локальний кошторис 2-1-2 на Димові труби |  |  |  |
| 263 | Розроблення грунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група грунтів 1 при об'ємi котлована до 300 мз/ | м3 | 12,5 |  |
| 264 | Доробка вручну, зачищення дна i стiнок вручну з викидом грунту в котлованах i траншеях, розроблених механiзованим способом | м3 | 0,9 |  |
| 265 | Засипка вручну траншей, пазух котлованiв i ям, група грунтiв 1 | м3 | 4,5 |  |
| 266 | Ущiльнення грунту пневматичними трамбiвками, група грунтiв 1, 2 | м3 | 0,9 |  |
| 267 | Улаштування бетонної підготовки крупнiсть заповнювача 20-40мм бетон важкий В 7,5 (М 100), крупнiсть заповнювача 20-40мм | м3 | 0,9 |  |
| 268 | Гiдроiзоляцiя стiн, фундаментiв бiчна обмазувальна бiтумна в 2 шари по вирiвненiй поверхнi бутового мурування, цеглi, бетону | м2 | 14,1 |  |
| 269 | Улаштування залiзобетонних фундаментiв пiд фабрично-заводськi труби об'ємом до 100 м3 бетон важкий В 7,5 (М 100), крупнiсть заповнювача 20-40мм | м3 | 8,88 |  |
| 270 | Установлення закладних деталей вагою бiльше 20 кг | т | 0,054 |  |
| 271 | Монтаж труб витяжних, димових дiаметром 325 мм висотою до 15 м | т | 5,766 |  |
| 272 | Iзоляцiя трубопроводiв дiаметром 325 мм конструкцiями теплоiзоляцiйними комплектними на основi цилiндрiв мiнераловатних на синтетичному зв'язуючому, товщина iзоляцiйного шару 50 мм | м | 30 |  |
| 273 | Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ХС-059 | м2 | 201,8 |  |
| 274 | Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 3 рази | м2 | 201,8 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 275 | Розроблення грунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група грунтів 1 при об'ємi котлована до 300 мз/ | м3 | 12,5 |  |
| 276 | Доробка вручну, зачищення дна i стiнок вручну з викидом грунту в котлованах i траншеях, розроблених механiзованим способом | м3 | 0,9 |  |
| 277 | Засипка вручну траншей, пазух котлованiв i ям, група грунтiв 1 | м3 | 4,5 |  |
| 278 | Ущiльнення грунту пневматичними трамбiвками, група грунтiв 1, 2 | м3 | 0,9 |  |
| 279 | Улаштування бетонної підготовки крупнiсть заповнювача 20-40мм бетон важкий В 7,5 (М 100), крупнiсть заповнювача 20-40мм | м3 | 0,9 |  |
| 280 | Гiдроiзоляцiя стiн, фундаментiв бiчна обмазувальна бiтумна в 2 шари по вирiвненiй поверхнi бутового мурування, цеглi, бетону | м2 | 14,1 |  |
| 281 | Улаштування залiзобетонних фундаментiв пiд фабрично-заводськi труби об'ємом до 100 м3 бетон важкий В 7,5 (М 100), крупнiсть заповнювача 20-40мм | м3 | 8,88 |  |
| 282 | Установлення закладних деталей вагою бiльше 20 кг | т | 0,054 |  |
| 283 | Монтаж труб витяжних, димових дiаметром 325 мм висотою до 15 м | т | 5,06724 |  |
| 284 | Iзоляцiя трубопроводiв дiаметром 168 мм конструкцiями теплоiзоляцiйними комплектними на основi цилiндрiв мiнераловатних на синтетичному зв'язуючому, товщина iзоляцiйного шару 50 мм | м | 30 |  |
| 285 | Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ХС-059 | м2 | 177,3 |  |
| 286 | Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 3 рази | м2 | 177,3 |  |
| 287 | Розробка грунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без крiплень з укосами, група грунтiв 2 | м3 | 2 |  |
| 288 | Засипка вручну траншей, пазух котлованiв i ям, група грунтiв 1 | м3 | 2 |  |
| 289 | Заземлювач вертикальний з круглої сталi дiаметром 12 мм | шт | 2 |  |
| 290 | Заземлювач горизонтальний у траншеї зi сталi круглої, дiаметр 12 мм2 | м | 5 |  |
| 291 | Провiдник заземлюючий вiдкрито по будiвельних основах з круглої сталi дiаметром 12 мм | м | 5 |  |
|  | Локальний кошторис 2-1-3 на Опалення вентиляцію, тепломеханічні рішення |  |  |  |
| 292 | Установлення помп вiдцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т | шт | 1 |  |
| 293 | Установлення кранів на трубопроводах дiаметром до 25 мм | шт | 1 |  |
| 294 | Установлення клапанiв на трубопроводах дiаметром до 25 мм | шт | 1 |  |
| 295 | Установлення вентилiв, на трубопроводах дiаметром до 25 мм | шт | 1 |  |
| 296 | Установлення , клапанiв на трубопроводах дiаметром до 25 мм | шт | 1 |  |
| 297 | Установлення термометрiв в оправi прямих та кутових | комплект | 1 |  |
| 298 | Установлення фiльтрiв для очищення води у трубопроводах систем опалення дiаметром 25 мм | шт | 1 |  |
| 299 | Установлення кранiв дiаметром до 25 мм | шт | 8 |  |
| 300 | Прокладання трубопроводiв водопостачання з напiрних полiетиленових труб високого тиску зовнiшнiм дiаметром 32 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням | м | 28,8 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 301 | Iзоляцiя трубопроводiв дiаметром 42 мм напiвцилiндрами з мiнеральної вати на синтетичному зв'язуючому, товщина iзоляцiйного шару 9 мм | м | 28,8 |  |
| 302 | Установлення повітровідвідників | шт | 2 |  |
| 303 | Установлення котлiв опалювальних чавунних секцiйних на твердому паливi водогрiйних | шт | 2 |  |
| 304 | Установлення бакiв розширювальних круглих i прямокутних мiсткiстю 0,2 м3 | шт | 1 |  |
| 305 | Установлення гребiнок пароводорозподiльних зi стальних труб, зовнiшнiй дiаметр корпуса 80 мм | шт | 1 |  |
| 306 | Установлення насосiв вiдцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т | шт | 1 |  |
| 307 | Установлення насосної групи з насосом | шт | 1 |  |
| 308 | Установлення насосної групи з насосом | шт | 2 |  |
| 309 | Установлення гiдравлiчних розєднувачів дiаметром до 80 мм | шт | 1 |  |
| 310 | Установлення котлiв стальних жаротрубних пароводогрiйних на твердому паливi теплопродуктивнiстю до 0,21 МВт [0,18 Гкал/год] | шт | 2 |  |
| 311 | Установлення насосiв вiдцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т | шт | 1 |  |
| 312 | Установлення насосiв вiдцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т | шт | 1 |  |
| 313 | Установлення гребiнок пароводорозподiльних зi стальних труб, зовнiшнiй дiаметр корпуса 80 мм | шт | 1 |  |
| 314 | Установлення бакiв розширювальних круглих i прямокутних мiсткiстю 0,1 м3 | шт | 1 |  |
| 315 | Установлення бакiв розширювальних круглих i прямокутних мiсткiстю 0,5 м3 | шт | 1 |  |
| 316 | Установлення гребiнок водяних зi стальних труб на 4 підключення, зовнiшнiй дiаметр корпуса 25 мм | шт | 1 |  |
| 317 | Установлення теплообміника | шт | 1 |  |
| 318 | Установлення сонячного колектора | шт | 4 |  |
| 319 | Контролер управління | шт | 1 |  |
| 320 | Монтаж насосного вiдцентрового одноступiнчастого | шт | 1 |  |
| 321 | Прокладання трубопроводiв теплоізольованих гофрованої нержавіючої труби | м | 50 |  |
| 322 | Установлення бакiв розширювальних круглих i прямокутних мiсткiстю 0,1 м3 | шт | 1 |  |
| 323 | Установлення клапанiв термозмішувальних | шт | 1 |  |
| 324 | Установлення вентилiв, засувок, затворiв, клапанiв зворотних, кранiв прохiдних на трубопроводах iз стальних труб дiаметром до 25 мм | шт | 61 |  |
| 325 | Установлення вентилiв, засувок, затворiв, клапанiв зворотних, кранiв прохiдних на трубопроводах iз стальних труб дiаметром до 50 мм | шт | 6 |  |
| 326 | Установлення вентилiв, засувок, затворiв, клапанiв зворотних, кранiв прохiдних на трубопроводах iз стальних труб дiаметром до 100 мм | шт | 9 |  |
| 327 | Установлення вузлiв конденсатовiдвiдникiв дiаметром 20 мм | шт | 1 |  |
| 328 | Установлення фiльтрiв для очищення води у трубопроводах систем опалення дiаметром 25 мм | шт | 1 |  |
| 329 | Установлення фiльтрiв для очищення води у трубопроводах систем опалення дiаметром 80 мм | шт | 2 |  |
| 330 | Установлення повітровідвідників | шт | 2 |  |
| 331 | Установлення термометрiв в оправi прямих та кутових | комплект | 12 |  |
| 332 | Установлення манометрiв з триходовим краном | комплект | 15 |  |
| 333 | Установлення закладних деталей вагою до 4 кг | т | 0,015 |  |
| 334 | Установлення вентилiв, засувок, затворiв, клапанiв зворотних, кранiв прохiдних на трубопроводах iз стальних труб дiаметром до 25 мм | шт | 1 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 335 | Установлення вентилiв, засувок, затворiв, клапанiв зворотних, кранiв прохiдних на трубопроводах iз стальних труб дiаметром до 50 мм | шт | 4 |  |
| 336 | Прокладання трубопроводiв опалення i водопостачання зi стальних електрозварних труб дiаметром 80 мм | м | 32,5 |  |
| 337 | Прокладання трубопроводiв опалення i водопостачання зi стальних електрозварних труб дiаметром 100 мм | м | 5,6 |  |
| 338 | Прокладання трубопроводiв опалення i водопостачання зi стальних електрозварних труб дiаметром 50 мм | м | 14,3 |  |
| 339 | Прокладання трубопроводiв опалення i водопостачання зi стальних електрозварних труб дiаметром до 32 мм | м | 67,6 |  |
| 340 | Прокладання трубопроводiв опалення i водопостачання зi стальних електрозварних труб дiаметром 25 мм | м | 3,9 |  |
| 341 | Гiдравлiчне випробування трубопроводiв систем опалення, водопроводу i гарячого водопостачання дiаметром до 100 мм | м | 38,1 |  |
| 342 | Гiдравлiчне випробування трубопроводiв систем опалення, водопроводу i гарячого водопостачання дiаметром до 50 мм | м | 85,8 |  |
| 343 | Установлення групи безпеки котла | комплект | 2 |  |
| 344 | Прокладання трубопроводiв водопостачання з напiрних полiетиленових труб високого тиску зовнiшнiм дiаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням | м | 29,9 |  |
| 345 | Прокладання трубопроводiв водопостачання з напiрних полiетиленових труб високого тиску зовнiшнiм дiаметром 25 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням | м | 45,1 |  |
| 346 | Прокладання трубопроводiв водопостачання з напiрних полiетиленових труб високого тиску зовнiшнiм дiаметром 32 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням | м | 17,3 |  |
| 347 | Установлення радiаторiв сталевих | кВт | 56,103 |  |
| 348 | Прилади, що монтуються на технологiчному трубопроводi [расходомiр об'ємний, швидкiсний, iндукцiйний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дiї; покажчик потоку рiдини; проточнi датчики концентратомiрiв i щiльномiрiв, РН- метрiв], дiаметр трубопроводу до 20 мм | шт | 39 |  |
| 349 | Прокладання трубопроводiв водопостачання з напiрних полiетиленових труб високого тиску зовнiшнiм дiаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням | м | 156,9 |  |
| 350 | Прокладання трубопроводiв водопостачання з напiрних полiетиленових труб високого тиску зовнiшнiм дiаметром 25 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням | м | 72,6 |  |
| 351 | Прокладання трубопроводiв водопостачання з напiрних полiетиленових труб високого тиску зовнiшнiм дiаметром 32 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням | м | 82,8 |  |
| 352 | Прокладання трубопроводiв водопостачання з напiрних полiетиленових труб високого тиску зовнiшнiм дiаметром 40 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням | м | 116,4 |  |
| 353 | Прокладання трубопроводiв водопостачання з напiрних полiетиленових труб високого тиску зовнiшнiм дiаметром 50 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням | м | 8 |  |
| 354 | Iзоляцiя трубопроводiв дiаметром 22 мм напiвцилiндрами з мiнеральної вати на синтетичному зв'язуючому, товщина iзоляцiйного шару 9 мм | м | 150,1 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 355 | Iзоляцiя трубопроводiв дiаметром 28 мм напiвцилiндрами з мiнеральної вати на синтетичному зв'язуючому, товщина iзоляцiйного шару 9 мм | м | 68,8 |  |
| 356 | Iзоляцiя трубопроводiв дiаметром 35 мм напiвцилiндрами з мiнеральної вати на синтетичному зв'язуючому, товщина iзоляцiйного шару 9 мм | м | 74,2 |  |
| 357 | Iзоляцiя трубопроводiв дiаметром 42 мм напiвцилiндрами з мiнеральної вати на синтетичному зв'язуючому, товщина iзоляцiйного шару 9 мм | м | 68,4 |  |
| 358 | Iзоляцiя трубопроводiв дiаметром 48 мм напiвцилiндрами з мiнеральної вати на синтетичному зв'язуючому, товщина iзоляцiйного шару 9 мм | м | 25,6 |  |
| 359 | Прокладання трубопроводiв опалення зi стальних водогазопровiдних неоцинкованих труб дiаметром 20 мм | м | 3 |  |
| 360 | Установлення вентилiв, засувок, затворiв, клапанiв зворотних, кранiв прохiдних на трубопроводах iз стальних труб дiаметром до 25 мм | шт | 28 |  |
| 361 | Установлення вентилiв, засувок, затворiв, клапанiв зворотних, кранiв прохiдних на трубопроводах iз стальних труб дiаметром до 50 мм | шт | 4 |  |
| 362 | Листова самоклейка теплова ізоляція | м | 39 |  |
| 363 | Монтаж електрокнвектора | шт | 1 |  |
| 364 | Монтаж настінного мульти спліт кондиціонера | шт | 2 |  |
| 365 | Пiдготовлення до випробування, здавання пiд налагодження i пуску, приєднування до електричної мережi електричних машин з короткозамкненим ротором зi щитовими пiдшипниками, якi надходять у зiбраному виглядi, маса до 0,15 т | шт | 2 |  |
| 366 | Прокладання трубопроводів із мідних труб діаметром до 40 мм | м | 15 |  |
| 367 | Прокладання трубопроводів із мідних труб діаметром до 40 мм | м | 15 |  |
| 368 | Установлення вентиляторiв осьових масою до 0,025 т | шт | 1 |  |
| 369 | Установлення вентиляторiв осьових масою до 0,025 т | шт | 2 |  |
| 370 | Установлення вентиляторiв осьових масою до 0,025 т | шт | 2 |  |
| 371 | Установлення вентиляторiв осьових масою до 0,025 т | шт | 3 |  |
| 372 | Установлення вентиляторiв осьових масою до 0,025 т | шт | 1 |  |
| 373 | Установлення вентиляторiв осьових масою до 0,025 т | шт | 2 |  |
| 374 | Установлення вентиляторiв осьових масою до 0,025 т | шт | 1 |  |
| 375 | Установлення вентиляторiв радiальних масою до 0,12 т | шт | 1 |  |
| 376 | Установлення вентиляторiв осьових масою до 0,025 т | шт | 2 |  |
| 377 | Прокладання повiтроводiв iз листової сталi класу Н [нормальнi] товщиною 0,7 мм, дiаметром до 800 мм на висотi вiд пiдлоги понад 3 м до 5 м | м2 | 3,96 |  |
| 378 | Прокладання повiтроводiв iз листової сталi класу Н [нормальнi] товщиною 0,7 мм, дiаметром вiд 500 до 560 мм на висотi вiд пiдлоги понад 3 м до 5 м | м2 | 2,24 |  |
| 379 | Прокладання повiтроводiв iз листової сталi класу Н [нормальнi] товщиною 0,7 мм, дiаметром до 800 мм на висотi вiд пiдлоги понад 3 м до 5 м | м2 | 12,25 |  |
| 380 | Прокладання повiтроводiв iз листової сталi класу Н [нормальнi] товщиною 0,7 мм, дiаметром до 800 мм на висотi вiд пiдлоги понад 3 м до 5 м | м2 | 3,66 |  |
| 381 | Прокладання повiтроводiв iз листової сталi класу Н [нормальнi] товщиною 0,7 мм, дiаметром до 800 мм на висотi вiд пiдлоги понад 3 м до 5 м | м2 | 5,84 |  |
| 382 | Прокладання повiтроводiв iз листової сталi класу Н [нормальнi] товщиною 0,7 мм, периметром вiд 1100 до 1600 мм на висотi вiд пiдлоги понад 3 м до 5 м | м2 | 14,6 |  |
| 383 | Прокладання повiтроводiв iз листової сталi класу Н [нормальнi] товщиною 0,7 мм, периметром вiд 1100 до 1600 мм на висотi вiд пiдлоги понад 3 м до 5 м | м2 | 3,08 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 384 | Прокладання повiтроводiв iз листової сталi класу Н [нормальнi] товщиною 0,7 мм, периметром вiд 1100 до 1600 мм на висотi вiд пiдлоги понад 3 м до 5 м | м2 | 6 |  |
| 385 | Прокладання повiтроводiв iз листової сталi класу Н [нормальнi] товщиною 0,7 мм, периметром вiд 1100 до 1600 мм на висотi вiд пiдлоги понад 3 м до 5 м | м2 | 24,16 |  |
| 386 | Прокладання повiтроводiв iз листової сталi класу Н [нормальнi] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм на висотi вiд пiдлоги понад 3 м до 5 м | м2 | 9,72 |  |
| 387 | Прокладання повiтроводiв iз листової сталi класу Н [нормальнi] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм на висотi вiд пiдлоги понад 3 м до 5 м | м2 | 13,4 |  |
| 388 | Прокладання повiтроводiв iз листової сталi класу Н [нормальнi] товщиною 0,5 мм, дiаметром до 200 мм на висотi вiд пiдлоги понад 3 м до 5 м | м2 | 23,315 |  |
| 389 | Прокладання повiтроводiв iз листової сталi класу Н [нормальнi] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм на висотi вiд пiдлоги понад 3 м до 5 м | м2 | 33,868 |  |
| 390 | Iзоляцiя повітропроводів мiнераловатних на синтетичному зв'язуючому, товщина iзоляцiйного шару 50 мм | м | 32 |  |
| 391 | Установлення грат вентиляційних | грати | 2 |  |
| 392 | Установлення грат вентиляційних | грати | 2 |  |
| 393 | Прокладання димоходів iз оцинкованої сталi товщиною 1 мм, дiаметром до 250 мм | м2 | 2,463 |  |
| 394 | Прокладання повiтроводiв для iз оцинкованої сталi товщиною 1 мм, дiаметром до 355 мм | м2 | 10,5504 |  |
| 395 | Прокладання повiтроводiв iз листової сталi класу Н [нормальнi] товщиною 1,0 мм, дiаметром вiд 900 до 1000 мм | м2 | 6 |  |
| 396 | Прокладання повiтроводiв iз листової сталi класу Н [нормальнi] товщиною 1,0 мм, дiаметром до 1400 мм | м2 | 0,84 |  |
| 397 | Установлення фланцевих з'єднань на стальних повітропроводах | шт | 2 |  |
| 398 | Установлення припливних вентиляторів | шт | 1 |  |
| 399 | Установлення фільтрів | фiльтр | 1 |  |
| 400 | Установлення водяного наргівача | шт | 1 |  |
| 401 | Установлення витяжних вентиляторів | шт | 1 |  |
| 402 | Монтаж щита автоматики | шт | 1 |  |
| 403 | Пiдготовлення до випробування, здавання пiд налагодження i пуску, приєднування до електричної мережi електричних машин з короткозамкненим ротором зi щитовими пiдшипниками, якi надходять у зiбраному виглядi, маса до 0,15 т | шт | 9 |  |
| 404 | Установлення клапанiв вогнезатримуючих периметром до 1600 мм | клапан | 14 |  |
| 405 | Установлення клапанiв вогнезатримуючих периметром до 3200 мм | клапан | 4 |  |
| 406 | Установлення грат вентиляційних | грати | 5 |  |
| 407 | Установлення грат вентиляційних | грати | 8 |  |
| 408 | Установлення грат вентиляційних | грати | 2 |  |
| 409 | Установлення грат вентиляційних | грати | 10 |  |
| 410 | Установлення грат вентиляційних | грати | 1 |  |
| 411 | Установлення грат вентиляційних | грати | 4 |  |
| 412 | Установлення грат вентиляційних | грати | 2 |  |
| 413 | Установлення грат вентиляційних | грати | 1 |  |
| 414 | Установлення грат вентиляційних | грати | 10 |  |
| 415 | Установлення грат вентиляційних | грати | 19 |  |
| 416 | Установлення грат вентиляційних | грати | 19 |  |
| 417 | Установлення над шахтами зонтiв iз листової оцинкованої сталi круглого перерiзу дiаметром 400 мм | зонт | 1 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 418 | Установлення над шахтами зонтiв iз листової оцинкованої сталi круглого перерiзу дiаметром 315 мм | зонт | 1 |  |
| 419 | Установлення заслiнок повiтряних i клапанiв повiтряних КВР iз ручним приводом дiаметром до 800 мм | шт | 3 |  |
| 420 | Установлення над шахтами зонтiв iз листової оцинкованої сталi круглого перерiзу дiаметром до 400 мм | зонт | 9 |  |
| 421 | Монтаж електрокнвектора | шт | 1 |  |
| 422 | Установлення грат вентиляційних | грати | 2 |  |
| 423 | Установлення грат вентиляційних | грати | 1 |  |
| 424 | Прокладання повiтроводiв iз листової сталi класу Н [нормальнi] товщиною 0,7 мм, дiаметром вiд 500 до 560 мм на висотi вiд пiдлоги понад 3 м до 5 м | м2 | 1,2 |  |
| 425 | Установлення дефлекторiв дiаметром патрубка 400 мм | шт | 1 |  |
|  | Локальний кошторис 2-1-4 на Водопровід і каналізацію |  |  |  |
| 426 | Прокладання трубопроводiв водопостачання з напiрних полiетиленових труб високого тиску зовнiшнiм дiаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням | м | 52 |  |
| 427 | Прокладання трубопроводiв водопостачання з напiрних полiетиленових труб високого тиску зовнiшнiм дiаметром 25 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням | м | 58 |  |
| 428 | Iзоляцiя трубопроводiв дiаметром 22 мм напiвцилiндрами з мiнеральної вати на синтетичному зв'язуючому, товщина iзоляцiйного шару 20 мм | м | 52 |  |
| 429 | Iзоляцiя трубопроводiв дiаметром 28 мм напiвцилiндрами з мiнеральної вати на синтетичному зв'язуючому, товщина iзоляцiйного шару 20 мм | м | 58 |  |
| 430 | Установлення вентилiв, засувок, затворiв, клапанiв зворотних, кранiв прохiдних на трубопроводах дiаметром до 25 мм | шт | 15 |  |
| 431 | Прокладання трубопроводiв водопостачання з напiрних полiетиленових труб високого тиску зовнiшнiм дiаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням | м | 54 |  |
| 432 | Прокладання трубопроводiв водопостачання з напiрних полiетиленових труб високого тиску зовнiшнiм дiаметром 25 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням | м | 26 |  |
| 433 | Прокладання трубопроводiв водопостачання з напiрних полiетиленових труб високого тиску зовнiшнiм дiаметром 32 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням | м | 17 |  |
| 434 | Прокладання трубопроводiв водопостачання з напiрних полiетиленових труб високого тиску зовнiшнiм дiаметром 40 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням | м | 40 |  |
| 435 | Прокладання трубопроводiв водопостачання з напiрних полiетиленових труб високого тиску зовнiшнiм дiаметром 50 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням | м | 63 |  |
| 436 | Iзоляцiя трубопроводiв дiаметром 22 мм напiвцилiндрами з мiнеральної вати на синтетичному зв'язуючому, товщина iзоляцiйного шару 20 мм | м | 54 |  |
| 437 | Iзоляцiя трубопроводiв дiаметром 28 мм напiвцилiндрами з мiнеральної вати на синтетичному зв'язуючому, товщина iзоляцiйного шару 20 мм | м | 26 |  |
| 438 | Iзоляцiя трубопроводiв дiаметром 35 мм напiвцилiндрами з мiнеральної вати на синтетичному зв'язуючому, товщина iзоляцiйного шару 20 мм | м | 17 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 439 | Iзоляцiя трубопроводiв дiаметром 42 мм напiвцилiндрами з мiнеральної вати на синтетичному зв'язуючому, товщина iзоляцiйного шару 20 мм | м | 40 |  |
| 440 | Iзоляцiя трубопроводiв дiаметром 50 мм напiвцилiндрами з мiнеральної вати на синтетичному зв'язуючому, товщина iзоляцiйного шару 20 мм | м | 63 |  |
| 441 | Установлення вентилiв, засувок, затворiв, клапанiв зворотних, кранiв прохiдних на трубопроводах iз стальних труб дiаметром до 25 мм | шт | 24 |  |
| 442 | Установлення вентилiв, засувок, затворiв, клапанiв зворотних, кранiв прохiдних на трубопроводах iз стальних труб дiаметром до 50 мм | шт | 22 |  |
| 443 | Установлення вентилiв, засувок, затворiв, клапанiв зворотних, кранiв прохiдних на трубопроводах iз стальних труб дiаметром до 25 мм | шт | 5 |  |
| 444 | Установлення змiшувачiв | шт | 17 |  |
| 445 | Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним ( для дорослих) | компл. | 4 |  |
| 446 | Установлення умивальників одиночних з підведеннямю холодної і гарячої води (для дорослих ) | компл. | 7 |  |
| 447 | Установлення трапiв дiаметром 100 мм | компл. | 2 |  |
| 448 | Установлення трапiв дiаметром 50 мм | компл. | 1 |  |
| 449 | Установлення пiддонiв душових чавунних i стальних мiлких | компл. | 2 |  |
| 450 | Прокладання трубопроводiв каналiзацiї з полiетиленових труб низького тиску дiаметром 100 мм | м | 27,5 |  |
| 451 | Прокладання трубопроводiв каналiзацiї з полiетиленових труб низького тиску дiаметром 50 мм | м | 12,5 |  |
| 452 | Установлення трапiв дiаметром 100 мм | компл. | 1 |  |
| 453 | Прокладання трубопроводiв каналiзацiї з полiетиленових труб низького тиску дiаметром 100 мм | м | 24 |  |
| 454 | Прокладання трубопроводiв каналiзацiї з полiетиленових труб низького тиску дiаметром 50 мм | м | 3,5 |  |
| 455 | Установлення вентилiв, засувок, затворiв, клапанiв зворотних, кранiв прохiдних на трубопроводах iз стальних труб дiаметром до 100 мм | шт | 1 |  |
| 456 | Установлення ванн виробничих сталевих | компл. | 2 |  |
| 457 | Установлення умивальникiв групових з пiдведенням холодної i гарячої води | компл. | 1 |  |
| 458 | Установлення трапiв дiаметром 100 мм | компл. | 1 |  |
| 459 | Установлення вентилiв, засувок, затворiв, клапанiв зворотних, кранiв прохiдних на трубопроводах iз стальних труб дiаметром до 100 мм | шт | 1 |  |
| 460 | Монтаж лоткiв, грат, затворiв зi штабової i тонколистової сталi | т | 0,244 |  |
| 461 | Прокладання трубопроводiв каналiзацiї з полiетиленових труб низького тиску дiаметром 100 мм | м | 21,5 |  |
| 462 | Установлення мийок на два вiддiлення | компл. | 1 |  |
| 463 | Установлення умивальникiв групових з пiдведенням холодної i гарячої води | компл. | 2 |  |
| 464 | Установлення трапiв дiаметром 100 мм | компл. | 1 |  |
| 465 | Монтаж лоткiв, грат, затворiв зi штабової i тонколистової сталi | т | 0,252 |  |
| 466 | Прокладання трубопроводiв каналiзацiї з полiетиленових труб низького тиску дiаметром 100 мм | м | 15,5 |  |
| 467 | Прокладання трубопроводiв каналiзацiї з полiетиленових труб низького тиску дiаметром 50 мм | м | 1 |  |
| 468 | Установлення вентилiв, засувок, затворiв, клапанiв зворотних, кранiв прохiдних на трубопроводах iз стальних труб дiаметром до 100 мм | шт | 1 |  |
| 469 | Установлення умивальникiв групових з пiдведенням холодної i гарячої води | компл. | 1 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 470 | Установлення трапiв дiаметром 100 мм | компл. | 1 |  |
| 471 | Монтаж лоткiв, зi штабової i тонколистової сталi | т | 0,189 |  |
| 472 | Прокладання трубопроводiв каналiзацiї з полiетиленових труб низького тиску дiаметром 100 мм | м | 8,5 |  |
| 473 | Установлення вентилiв, засувок, затворiв, клапанiв зворотних, кранiв прохiдних на трубопроводах iз стальних труб дiаметром до 100 мм | шт | 1 |  |
| 474 | Установлення умивальникiв групових з пiдведенням холодної i гарячої води | компл. | 1 |  |
| 475 | Установлення трапiв дiаметром 100 мм | компл. | 1 |  |
| 476 | Монтаж лоткiв, зi штабової i тонколистової сталi | т | 0,211 |  |
| 477 | Прокладання трубопроводiв каналiзацiї з полiетиленових труб низького тиску дiаметром 100 мм | м | 13 |  |
| 478 | Прокладання трубопроводiв каналiзацiї з полiетиленових труб низького тиску дiаметром 50 мм | м | 3,5 |  |
| 479 | Монтаж лоткiв, зi штабової i тонколистової сталi | т | 0,365 |  |
| 480 | Укладання каналiзацiйних безнапiрних розтрубних труб iз полiвiнiлхлорида ПВХ дiаметром 160 мм | м | 11,5 |  |
|  | Локальний кошторис 2-1-5 на Електрообладнання та електроосвітлення |  |  |  |
| 481 | Монтаж ввiдно-розподiльних пристроїв | шафа | 1 |  |
| 482 | Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкцiї на стiнi або колонi, струм до 250 А | шт | 57 |  |
| 483 | Арматура світосигнальна | шт | 1 |  |
| 484 | Нульова шина ВС-512 6*9 12 отв. з ізолятором на DIN- рекйку АскоУкрем | шт | 6 |  |
| 485 | Щиток освiтлювальний, що установлюється розпiрними дюбелями в нiшi, маса щитка до 25 кг | шт | 2 |  |
| 486 | Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкцiї на стiнi або колонi, струм до 250 А | шт | 18 |  |
| 487 | Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкцiї на стiнi або колонi, струм до 25 А | шт | 28 |  |
| 488 | Шина збiрна - одна смуга в фазi, перерiз до 250 мм2 | м | 1 |  |
| 489 | Монтаж ящика зi знижувальним трансформатором | шт | 2 |  |
| 490 | Ящик понижаючий з тр. ЯТП 0,25-11УЗ 220/24, що установлюється розпiрними дюбелями в нiшi, маса щитка до 25 кг | шт | 1 |  |
| 491 | Монтаж ввiдно-розподiльних пристроїв | шафа | 1 |  |
| 492 | Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкцiї на стiнi або колонi, струм до 250 А | шт | 20 |  |
| 493 | Щиток освiтлювальний, що установлюється розпiрними дюбелями в нiшi, маса щитка до 25 кг | шт | 2 |  |
| 494 | Установлення щиткiв індівідуального виготовлення на конструкцiї або на стiнi, масою до 20 кг | шт | 10 |  |
| 495 | Установлення групових щиткiв освiтлювальних на конструкцiї у готовiй нiшi або на стiнi, масою до 20 кг | шт | 1 |  |
| 496 | Монтаж свiтильникiв для ламп розжарювання з пiдвiшуванням на гаках для примiщень з нормальними умовами середовища | шт | 37 |  |
| 497 | Монтаж свiтильникiв iз лампами розжарювання мiсцевого освiтлення | шт | 12 |  |
| 498 | Монтаж свiтильникiв для люмiнесцентних ламп, що установлюються в пiдвiсних стелях, кiлькiсть ламп до 4 | шт | 96 |  |
| 499 | Установлення вимикачiв заглибленого типу при схованiй проводцi одноклавiшних | шт | 52 |  |
| 500 | Установлення вимикачiв заглибленого типу при схованiй проводцi двоклавiшних | шт | 3 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 501 | Установлення штепсельних розеток заглибленого типу при схованiй проводцi | шт | 21 |  |
| 502 | Коробка розподільча під штукатурку | шт | 142 |  |
| 503 | Коробка КТО-20 (вибухозахистна чавун.) | шт | 1 |  |
| 504 | Прокладання лоткiв | м | 126 |  |
| 505 | Прокладання коробiв металевих | м | 45 |  |
| 506 | Установлення групових щиткiв освiтлювальних на конструкцiї у готовiй нiшi або на стiнi, масою до 20 кг | шт | 1 |  |
| 507 | Затягування у прокладенi труби або металевi рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетеннi сумарним перерiзом до 6 мм2 | м | 70 |  |
| 508 | Приєднування до затискачiв жил проводiв або кабелiв, перерiз до 10 мм2 | шт | 351 |  |
| 509 | Прокладання iзольованих проводiв перерiзом до 6 мм2 у коробах | м | 90 |  |
| 510 | Монтаж вимикача навантаження | шт | 1 |  |
| 511 | Пускач магнiтний загального призначення, окремо стоячий, що установлюється на конструкцiї на стiнi або колонi, струм до 40 А | шт | 2 |  |
| 512 | Пробивання круглих отворiв дiаметром до 25 мм в цегляних стiнах товщиною до 51 см | шт | 250 |  |
| 513 | При пробиваннi круглих отворiв дiаметром до 50 мм в цегляних стiнах товщиною понад 51 см на кожні 10 см додавати до норми 46-29-8 | шт | 250 |  |
| 514 | Свердлення отворiв в цегляних стiнах, товщина стiн 0,5 цеглини, дiаметр отвору до 20 мм | шт | 140 |  |
| 515 | На кожнi 0,5 цеглини товщини стiни додавати | шт | 140 |  |
| 516 | На кожнi 10 мм дiаметру отворiв понад 20 мм додавати | шт | 140 |  |
| 517 | Закладення вогнезахищеною суміщю | м3 | 0,1 |  |
| 518 | Мталевий щит розподільчий для установки модульних пристроїв | шт | 2 |  |
| 519 | Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкцiї на стiнi або колонi, струм до 250 А | шт | 3 |  |
| 520 | Нульова шина ВС-512 6*9 12 отв. з ізолятором на DIN- рекйку АскоУкрем | шт | 2 |  |
| 521 | Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкцiї на стiнi або колонi, струм до 250 А | шт | 1 |  |
| 522 | Монтаж свiтильникiв для ламп розжарювання з пiдвiшуванням на гаках для примiщень з нормальними умовами середовища | шт | 1 |  |
| 523 | Монтаж свiтильникiв для люмiнесцентних ламп, що установлюються в пiдвiсних стелях, кiлькiсть ламп до 4 | шт | 2 |  |
| 524 | Установлення вимикачiв заглибленого типу при схованiй проводцi одноклавiшних | шт | 2 |  |
| 525 | Установлення штепсельних розеток заглибленого типу при схованiй проводцi | шт | 2 |  |
| 526 | Коробка розподiльна настiнна для кабеля в пластмасовiй оболонцi | коробка | 2 |  |
| 527 | Мталевий щит розподільчий для установки модульних пристроїв | шт | 2 |  |
| 528 | Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкцiї на стiнi або колонi, струм до 250 А | шт | 1 |  |
| 529 | Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкцiї на стiнi або колонi, струм до 250 А | шт | 1 |  |
| 530 | Пробивання круглих отворiв дiаметром до 25 мм в цегляних стiнах товщиною до 51 см | шт | 250 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 531 | При пробиваннi круглих отворiв дiаметром до 50 мм в цегляних стiнах товщиною понад 51 см на кожні 10 см додавати до норми 46-29-8 | шт | 250 |  |
| 532 | Свердлення отворiв в цегляних стiнах, товщина стiн 0,5 цеглини, дiаметр отвору до 20 мм | шт | 140 |  |
| 533 | На кожнi 0,5 цеглини товщини стiни додавати | шт | 140 |  |
| 534 | На кожнi 10 мм дiаметру отворiв понад 20 мм додавати | шт | 140 |  |
| 535 | Закладення вогнезахищеною суміщю | м3 | 0,1 |  |
|  | Локальний кошторис 2-1-6 на Електроосвітлення зовнішнє |  |  |  |
| 536 | Розробка грунту вручну з крiпленням у траншеях шириною до 2 м, глибиною до 2 м, група грунтiв 2 /з вертикальними стiнками без крiплень / | м3 | 215 |  |
| 537 | Улаштування двошарової основи з щебеню фракцiї 40- 70 мм при укочуваннi кам'яних матерiалiв з границею мiцностi на стиск до 68,6 МПа [700 кгс/см2], товщина верхнього шару 15 см | м2 | 1 |  |
| 538 | Установлення залiзобетонних одностоякових опор для ВЛ 0,38 кВ i 6-10 кВ [iз траверсами] | опоpа | 7 |  |
| 539 | Пiдвiшування самонесучого iзольованого провода на опорах | км | 0,23 |  |
| 540 | Установлення світильників з енергозберігаючими лампами | шт | 7 |  |
| 541 | Апарат керування , кількість кінців, що підключаються, до 2 | шт | 6 |  |
| 542 | Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, струм до 25 А | шт | 9 |  |
| 543 | Лiчильник однофазний, що установлюється на готовiй основi | шт | 1 |  |
| 544 | Монтаж заземлювача із 1 електрода для ВЛ 0,38 кВ | шт | 7 |  |
| 545 | Заземлюючий спуск із круглої сталі по опорі ВЛ 0,4 кВ | опора | 7 |  |
| 546 | Заземленння нульового проводу для ВЛ 0,38 кВ | шт | 7 |  |
| 547 | Монтаж ввiдно-розподiльних пристроїв | шафа | 1 |  |
|  | Локальний кошторис 2-1-10 на Блискавкозахист та заземлення |  |  |  |
| 548 | Розробка грунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без крiплень з укосами, група грунтiв 3, що сильно налипає на iнструменти | м3 | 15,12 |  |
| 549 | Засипка вручну траншей, пазух котлованiв i ям, група грунтiв 3, що сильно налипає на iнструменти | м3 | 15,12 |  |
| 550 | Ущiльнення грунту | м3 | 15,12 |  |
| 551 | Заземлювач горизонтальний у траншеї зi сталi штабової, перерiз 160 мм2 | м | 54 |  |
| 552 | Провiдник заземлюючий вiдкрито по будiвельних основах з круглої сталi дiаметром 8 мм [при роботi на висотi понад 8 до 15 м] | м | 60 |  |
| 553 | Розкочування сталі круглої | км троса | 0,06 |  |
| 554 | Заземлювач вертикальний з круглої сталi дiаметром 18 мм | шт | 18 |  |
| 555 | Виготовлення блискавкоприймачів із труб | т | 0,02486 |  |
| 556 | Установлення мачти блискавкоприймачів | шт | 2 |  |
| 557 | Фарбування металоконструкцій за 2 рази | м2 | 1,71 |  |
| 558 | Виготовлення блискавкоприймачів із труб | т | 0,02642 |  |
| 559 | Установлення блискавкоприймачів | шт | 2 |  |
| 560 | Фарбування металоконструкцій за 2 рази | м2 | 1,8 |  |
| 561 | Виготовлення блискавкоприймачів із труб | т | 0,04509 |  |
| 562 | Установлення блискавкоприймачів | шт | 2 |  |
| 563 | Фарбування металоконструкцій за 2 рази | м2 | 2,77 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Локальний кошторис 2-1-11 на Пожежна сигналізація та оповіщення людей про пожежу, модульного пожежегасіння та пожежного спостереження |  |  |  |
| 564 | Блок базовий на 20 променiв приймально-контрольного пускового концентратора ПС | шт | 1 |  |
| 565 | Прилад приймально-контрольний об'єктовий на 1 промiнь | шт | 1 |  |
| 566 | Блок живлення | ящик | 2 |  |
| 567 | Монтаж акумулятора | шт | 3 |  |
| 568 | Реле, установлюване на пультах i панелях | шт | 1 |  |
| 569 | Монтаж батареї штучного освітлення | шт | 1 |  |
| 570 | Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкцiї на стiнi або колонi, струм до 25 А | шт | 1 |  |
| 571 | Монтаж коробки під автомат | шт | 1 |  |
| 572 | Коробка вiдгалужувальна на стiнi | шт | 25 |  |
| 573 | Сповiщувач ОС автоматичний магнiтоконтактний | шт | 1 |  |
| 574 | Монтаж ручного сповіщувача | шт | 9 |  |
| 575 | Монтаж димового пожежного сповіщувача адресного | шт | 35 |  |
| 576 | Монтаж теплового пожежного сповіщувача | шт | 9 |  |
| 577 | Конструкцiї для установлення сповiщувача | шт | 9 |  |
| 578 | Монтаж ручного пуску та зупинки | шт | 2 |  |
| 579 | Установлення модулiв пожежегасіння | шт | 2 |  |
| 580 | Монтаж транспаранта свiтлового [табло] | шт | 17 |  |
| 581 | Кабель, що прокладається по установлених конструкцiях i лотках [при роботi на висотi понад 2 до 8 м] | м | 978 |  |
| 582 | Кабель у прокладених трубах, маса 1 м до 1 кг [при роботi на висотi понад 2 до 8 м] | м | 320 |  |
| 583 | Лоток по установлених конструкцiях, ширина лотка до 200 мм [при роботi на висотi понад 2 до 8 м] | м | 161 |  |
| 584 | Короби металевi на конструкцiях, кронштейнах по фермах та колонах, довжина короба до 2 м [при роботi на висотi понад 2 до 8 м] | м | 49 |  |
| 585 | Прокладання гофротруби [при роботi на висотi понад 2 до 8 м] | м | 320 |  |
| 586 | Монтаж контролера передавача | шт | 1 |  |
| 587 | Монтаж акумулятора | шт | 1 |  |
| 588 | Пусконалагоджувальні роботи | Система | 1 |  |
| 589 | Свердлiння в стінах та перегородках горизонтальних отворiв глибиною 200 мм, дiаметром 20 мм | шт | 21 |  |
| 590 | Вилучати на кожнi 10 мм змiни глибини свердлiння горизонтальних отворiв дiаметром 20 мм | шт | -21 |  |
| 591 | Свердлiння горизонтальних отворiв глибиною 200 мм, дiаметром 50 мм | шт | 6 |  |
| 592 | Додавати а кожнi 10 мм змiни глибини свердлiння горизонтальних отворiв дiаметром 50 мм | шт | 4 |  |
| 593 | Додавати а кожнi 10 мм змiни глибини свердлiння горизонтальних отворiв дiаметром 50 мм | шт | 2 |  |
| 594 | Свердлiння вертикальних отворiв глибиною 200 мм, дiаметром 20 мм | шт | 2 |  |
| 595 | Додається на кожнi 10 мм змiни глибини свердлiння вертикальних отворiв дiаметром 20 мм | шт | 2 |  |
|  | Локальний кошторис 2-1-12 на Вогнезахисна обробку дерев'яних конструкцій |  |  |  |
| 596 | Очищення вручну дерев'яних конструкцій | м2 | 121 |  |
| 597 | Нанесення механiзованим способом в один шар покриття з вогнезахисного матерiалу ДСА-1 на горизонтальнi i вертикальнi поверхнi дерев'яних конструкцiй | м2 | 947,73 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Локальний кошторис 2-1-13 на Охоронна сигналізація |  |  |  |
| 598 | Блок базовий на 20 променiв приймально-контрольного пускового концентратора ПС | шт | 1 |  |
| 599 | Монтаж акумулятора | шт | 1 |  |
| 600 | Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкцiї на стiнi або колонi, струм до 25 А | шт | 1 |  |
| 601 | Монтаж коробки під автомат | шт | 1 |  |
| 602 | Коробка вiдгалужувальна на стiнi | шт | 11 |  |
| 603 | Монтаж виносній панелі | шт | 1 |  |
| 604 | Сповiщувач ОС автоматичний магнiтоконтактний, руху, розбиття | шт | 65 |  |
| 605 | Монтаж транспаранта свiтлового [табло] | шт | 1 |  |
| 606 | Кабель, що прокладається по установлених конструкцiях i лотках [при роботi на висотi понад 2 до 8 м] | м | 372 |  |
| 607 | Кабель у прокладених трубах, маса 1 м до 1 кг [при роботi на висотi понад 2 до 8 м] | м | 256 |  |
| 608 | Лоток по установлених конструкцiях, ширина лотка до 200 мм [при роботi на висотi понад 2 до 8 м] | м | 112 |  |
| 609 | Прокладання гофротруби [при роботi на висотi понад 2 до 8 м] | м | 256 |  |
| 610 | Пусконалагоджувальні роботи | Система | 1 |  |
|  | Локальний кошторис 2-1-14 на Меблі та устаткування |  |  |  |
| 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 | Вішалка металева Контейнер з кришкою для сміття Ємкість для приготування дезрозчину Стіл комп'ютерний офісний 1600 х 1200 х750 Крісло офісне поворотне 600 х 600 х 1000 Стілець напівм'який Комп"ютер персональний Установлення апаратури настiльної, маса до 0,03 т Шафа для документів 820 х 420 х 1820 Шафа-гардероб 1400 х 600 х 1800 Стiл журнальний Крісло для відпочинку Акваріум «Дельта» Стiл обiднiй Холодильник побутовий Мікрохвильова піч 480 х 305 х 300, 1,0 кВт Вішалка металева Стіл робочий 1200 х 600 х 740 Стіл двотумбовий з навісною шафкою 900 х600 х 700 Електросушарка для рук ЄР-4 | шт шт шт шт шт шт шт шт шт шт шт шт шт шт шт шт шт шт шт шт | 2 1 1 6 6 50 8 8 9 3 1 2 1 1 1 1 4 9 3 1 |  |
| 631 632 633 634 635 636 | Монтаж електрорушника Стенд інформаційний на ніжках 1200 х 1200 Сейф 500 х 500 х 1600 Протипожежний щит Вогнегаситель водяний ВВ-5 Вогнегаситель вуглекислотний ВВК-3 | шт шт шт шт шт шт | 1 1 1 1 6 15 |  |
| 637 | Встановлення обладнання, що не монтується | грн | 1 |  |
|  | Локальний кошторис 3-1-1 на Пожежні резервуари |  |  |  |
| 638 | Розроблення грунту у вiдвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом мiсткiстю 0,25 м3, група грунтiв 2 /при глибинi котлована до 3м, незалежно вiд об'єму котлована або його площi/ | м3 | 180 |  |
| 639 | Доробка вручну, зачищення дна i стiнок вручну з викидом грунту в котлованах i траншеях, розроблених механiзованим способом | м3 | 8 |  |
| 640 | Засипка вручну траншей, пазух котлованiв i ям, група грунтiв 2 | м3 | 73,6 |  |
| 641 | Ущiльнення грунту пневматичними трамбiвками, група грунтiв 1, 2 | м3 | 7,2 |  |
| 642 | Улаштування бетонної пiдготовки пiд днище бетон важкий В 7,5 (М 100), крупнiсть заповнювача 10-20мм | м3 | 4,24 |  |
| 643 | Улаштування фундаментних плит залiзобетонних плоских /бетон важкий В 15 (М200), крупнiсть заповнювача 10-20 мм/ | м3 | 10,16 |  |
| 644 | Монтаж пожежних резервуарiв сферичних мiсткiстю 20 м3 | т | 3,2 |  |
| 645 | Установлення закладних деталей вагою до 20 кг | т | 0,082 |  |
| 646 | Установлення металевих закладних деталей для обвязки та кріплення пожежних резервуарів масою до 20 кг | т | 0,1868 |  |
| 647 | Установлення клапанiв поплавкових прохiдних на трубопроводах дiаметром до 50 мм | шт | 1 |  |
| 648 | Укладання трубопроводiв iз полiетиленових труб дiаметром 50 мм з гідравличним випробуванням | м | 3,2 |  |
| 649 | Укладання трубопроводiв iз полiетиленових труб дiаметром 200 мм з гідравличним випробуванням | м | 16 |  |
| 650 | Промивання з дезинфекцiєю трубопроводiв дiаметром 50-65 мм | м | 3,2 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 651 | Промивання з дезинфекцiєю трубопроводiв дiаметром 200 мм | м | 16 |  |
| 652 | Установлення полiетиленових фасонних частин: вiдведень, колiн, патрубкiв, переходiв діаметром до 110 мм | шт | 6 |  |
|  | Локальний кошторис 3-2-1 на Мала очисна споруда |  |  |  |
| 653 | Розроблення грунту у вiдвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом мiсткiстю 0,25 м3, група грунтiв 2 /при глибинi котлована до 3м, незалежно вiд об'єму котлована або його площi/ | м3 | 141,4 |  |
| 654 | Доробка вручну, зачищення дна i стiнок вручну з викидом грунту в котлованах i траншеях, розроблених механiзованим способом /з вертикальними стiнками без крiплень / | м3 | 3,83 |  |
| 655 | Планування вручну дна, група грунтiв 2 | м2 | 38,3 |  |
| 656 | Засипка вручну траншей, пазух котлованiв i ям, група грунтiв 2 | м3 | 38,3 |  |
| 657 | Ущiльнення грунту пневматичними трамбiвками, група грунтiв 1, 2 | м3 | 3,83 |  |
| 658 | Улаштування бетонної пiдготовки пiд днище бункерного типу бетон важкий В 7,5 (М 100), крупнiсть заповнювача 10-20мм | м3 | 3,65 |  |
| 659 | Улаштування фундаментних плит залiзобетонних плоских /бетон важкий В 15 (М200), крупнiсть заповнювача 10-20 мм/ | м3 | 7,66 |  |
| 660 | Улаштування фундаментних плит залiзобетонних iз пазами, стаканами i пiдколонниками висотою до 2 м, при товщинi плити до 1000 мм бетон важкий В 15 (М 200), крупнiсть заповнювача 10-20мм | м3 | 1,75 |  |
| 661 | Улаштування стiн прямокутних споруд при товщинi стiн до 150 мм | м3 | 24,2 |  |
| 662 | Улаштування дiлянок внутрішніх стiн в ємкiсних спорудах | м3 | 7,51 |  |
| 663 | Улаштування бетонної набетонки бетон важкий В 7,5 (М 100), крупнiсть заповнювача 10-20мм | м3 | 0,8 |  |
| 664 | Збирання і розбирання дерев'яної щитової опалубки для улаштування перекриттів з площею товщина, мм понад 120 | м3 | 4,67 |  |
| 665 | Виготовлення арматурних каркасів в перекриття безбалочне за допомогою крану, в умовах будівельного майданчика, діаметр арматури, мм понад 8 до 12 | т | 0,535 |  |
| 666 | Укладання бетонної суміші в окремі конструкції вручну. Об'єм конструкції, м3, і спосіб ущільнення, понад 3 до 5, вібратором | м3 | 4,67 |  |
| 667 | Установлення закладних деталей вагою до 20 кг | т | 0,041 |  |
| 668 | Монтаж каркасiв одноповерхових будiвель без лiхтарiв прогоном до 24 м, висотою до 15 м без кранiв | т | 1,9144 |  |
| 669 | Опорядження стін сендвіч панелями | м2 | 67,83 |  |
| 670 | Монтаж покрiвельного покриття з сендвіч панелі /монтаж конструкцiй, пофарбованих у заводських умовах, або непофарбованих, що поставляються в пакетах/ | м2 | 34,02 |  |
| 671 | Установлення металевих дверних коробок iз навiшуванням дверних полотен | м2 | 2,65 |  |
| 672 | « Установка компактна типу КУ, БІО для очищення стічних вод, продуктивність до 50 м3/доб. « | Установ. | 1 |  |
|  | Локальний кошторис 3-3-1 на Дизельгенераторна |  |  |  |
| 673 | Розробка грунту вручну з крiпленням у траншеях шириною до 2 м, глибиною до 2 м, група грунтiв 2 | м3 | 1,6 |  |
| 674 | Копання ям для стоякiв i стовпiв вручну без крiплень, з укосами, глибиною до 1,5 м, група грунтiв 2 | м3 | 6,48 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 675 | Улаштування ущiльнених трамбiвками пiдстилаючих пiщаних шарiв | м3 | 0,22 |  |
| 676 | Засипка вручну траншей, пазух котлованiв i ям, група грунтiв 2 | м3 | 5,28 |  |
| 677 | Улаштування бетонних фундаментiв загального призначення під колони та устаткування об'ємом до 5 м3 | м3 | 3,75 |  |
| 678 | Установлення закладних деталей вагою до 20 кг | т | 0,03615 |  |
| 679 | Монтаж каркасiв навісу для резервної дизельгенераторної | т | 1,1136 |  |
| 680 | Встановлення захисної огорожi з профнастилу | м2 | 41,53 |  |
| 681 | Монтаж прогонiв iз кроком ферм до 12 м при висотi будiвлi до 25 м | т | 0,11594 |  |
| 682 | Монтаж покрiвельного покриття з профiльованого листа при висотi будiвлi до 25 м | м2 | 25,42 |  |
| 683 | Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ХС-059 | м2 | 33,1 |  |
| 684 | Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 3 рази | м2 | 33,1 |  |
|  | Локальний кошторис 3-4-1 на Дизбарєр |  |  |  |
| 685 | Розробка грунту вручну з крiпленням у траншеях шириною до 2 м, глибиною до 2 м, група грунтiв 2 | м3 | 4,04 |  |
| 686 | Копання ям для стоякiв i стовпiв вручну без крiплень, з укосами, глибиною до 1,5 м, група грунтiв 2 | м3 | 4,6 |  |
| 687 | Доробка вручну, зачищення дна i стiнок вручну з викидом грунту в котлованах i траншеях, розроблених механiзованим способом | м3 | 1,5 |  |
| 688 | Улаштування ущiльнених трамбiвками пiдстилаючих пiщаних шарiв | м3 | 5,54 |  |
| 689 | Улаштування ущiльнених трамбiвками пiдстилаючих щебеневих шарiв | м3 | 4,85 |  |
| 690 | Улаштування плоских днищ круглих споруд при товщинi стiн до 150 мм бетон важкий В 30 (М 400), крупнiсть заповнювача 10-20мм | м3 | 2,7 |  |
| 691 | Улаштування бетонних фундаментiв загального призначення під колони та устаткування об'ємом до 5 м3 | м3 | 2,7 |  |
| 692 | Установлення закладних деталей вагою до 4 кг | т | 0,0296 |  |
| 693 | Монтаж колон одноповерхових будiвель висотою до 25 м суцiльного перерiзу масою до 1,0 т | т | 0,86218 |  |
| 694 | Монтаж кроквяних i пiдкроквяних ферм на висотi до 25 м прогоном до 24 м, масою до 3 т | т | 0,13824 |  |
| 695 | Монтаж прогонiв iз кроком ферм до 12 м при висотi будiвлi до 25 м | т | 0,15199 |  |
| 696 | Монтаж покрiвельного покриття з профiльованого листа при висотi будiвлi до 25 м | м2 | 48,5 |  |
| 697 | Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ХС-059 | м2 | 34,6 |  |
| 698 | Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 3 рази | м2 | 34,6 |  |
| 699 | Розробка грунту вручну з крiпленням у траншеях шириною до 2 м, глибиною до 2 м, група грунтiв 2 | м3 | 4,04 |  |
| 700 | Улаштування вимощення з бетону товщиною покриття 10 см | м2 | 40,4 |  |
|  | Локальний кошторис 4-1-1 на Електропостачання |  |  |  |
| 701 | Монтаж ввiдно-розподiльних пристроїв | шафа | 1 |  |
| 702 | Рубильник [вимикач, роз'єднувач] однополюсний на плитi з центральною або бiчною рукояткою або керуванням штангою, що установлюється на металевiй основi, струм до 250 А | шт | 1 |  |
| 703 | Монтаж запобiжника ПН-2 250А Кварц | шт | 1 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 704 | Лiчильник трифазний, що установлюється на готовiй основi | шт | 1 |  |
| 705 | Колодка клемна(комутаційна) на металевiй конструкцiї, кiлькiсть пiр'їв до 20 | шт | 1 |  |
| 706 | Монтаж трансформатора напруги трифазного напругою до 10 кВ | шт | 4 |  |
| 707 | Рубильник [вимикач, роз'єднувач] однополюсний на плитi з центральною або бiчною рукояткою або керуванням штангою, що установлюється на металевiй основi, струм до 250 А | шт | 1 |  |
| 708 | Монтаж дизель-генератора стацiонарного, маса до 3 т | т | 1 |  |
| 709 | Монтаж ввiдно-розподiльних пристроїв | шафа | 1 |  |
| 710 | Кабель до 35 кВ, що прокладається з крiпленням накладними скобами, маса 1 м до 1 кг | м | 48 |  |
|  | Локальний кошторис 4-2-1 на Електрообладнання та електроосвітлення |  |  |  |
| 711 | Розроблення грунту у вiдвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом мiсткiстю 0,4 [0,3-0,45] м3, група грунтiв 2 | м3 | 239,79 |  |
| 712 | Розробка грунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без крiплень з укосами, група грунтiв 2 | м3 | 34,2 |  |
| 713 | Улаштування постелi при одному кабелi у траншеї | м | 347 |  |
| 714 | Кабель до 35 кВ, що прокладається у готових траншеях без покриттiв, маса 1 м до 2 кг | м | 347 |  |
| 715 | Покривання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою | м тр | 347 |  |
| 716 | Укладання трубопроводiв iз азбестоцементних безнапiрних труб дiаметром 150 мм | м | 12 |  |
| 717 | Засипка траншей i котлованiв бульдозерами потужнiстю 59 кВт [80 к.с.] з перемiщенням грунту до 5 м, група грунтiв 2 | м3 | 239,79 |  |
| 718 | Демонтаж трансформатора трифазного 35 кВ, потужнiсть 630 кВ.А | шт | 1 |  |
| 719 | Монтаж трансформатора трифазного 35 кВ, потужнiсть 1600 кВ.А | шт | 1 |  |
| 720 | Монтаж ввiдно-розподiльних пристроїв | шафа | 1 |  |
| 721 | Рубильник [вимикач, роз'єднувач] однополюсний на плитi з центральною або бiчною рукояткою або керуванням штангою, що установлюється на металевiй основi, струм до 250 А | шт | 1 |  |
| 722 | Монтаж запобiжника напругою 35 кВ | шт | 3 |  |
|  | Локальний кошторис 6-1-1 на Зовнішні мережі водопостачання і каналізації |  |  |  |
| 723 | Розроблення грунту у вiдвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом мiсткiстю 0,25 м3, група грунтiв 2 /при розробцi траншей/ | м3 | 341 |  |
| 724 | Засипка траншей i котлованiв бульдозерами потужнiстю 59 кВт [80 к.с.] з перемiщенням грунту до 5 м, група грунтiв 2 | м3 | 338,8 |  |
| 725 | Розроблення грунту у вiдвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом мiсткiстю 0,25 м3, група грунтiв 2 /при розробцi траншей/ | м3 | 19,63 |  |
| 726 | Доробка вручну, зачищення дна i стiнок вручну з викидом грунту в котлованах i траншеях, розроблених механiзованим способом | м3 | 3,64 |  |
| 727 | Засипка вручну траншей, пазух котлованiв i ям, група грунтiв 2 | м3 | 9,74 |  |
| 728 | Улаштування глиняного замка | м3 | 18,8 |  |
| 729 | Укладання трубопроводiв iз полiетиленових труб дiаметром 50 мм з гідравличним випробуванням | м | 1049 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 730 | Промивання з дезинфекцiєю трубопроводiв дiаметром 50-65 мм | м | 1059,49 |  |
| 731 | Установлення полiетиленових фасонних частин: вiдведень, колiн, патрубкiв, переходiв діаметром до 110 мм | шт | 9 |  |
| 732 | Установлення вантузiв одинарних | шт | 1 |  |
| 733 | Установлення полiетиленових трійників діаметром до 110 мм | шт | 3 |  |
| 734 | Установлення чавунних засувок або клапанiв зворотних дiаметром 50 мм | шт | 5 |  |
| 735 | Укладання футляра iз стальних труб вiдкритим способом , дiаметр труб 108 мм | м | 19,2 |  |
| 736 | Зароблення бiтумом i пасмом кiнцiв футляра дiаметром 108 мм | футляр | 1 |  |
| 737 | Врiзування в iснуючi мережi зi сталевих труб сталевих штуцерiв [патрубкiв] дiаметром 200 мм | шт | 1 |  |
| 738 | Улаштування круглих колодязiв зi збiрного залiзобетону у сухих грунтах | м3 | 5,34 |  |
| 739 | Фарбування суриком грат, рам, радiаторiв, труб дiаметром менше 50 мм i т.п. за два рази (драбин) | м2 | 2,66448 |  |
| 740 | Гiдроiзоляцiя стiн, фундаментiв бiчна обмазувальна бiтумна в 2 шари по вирiвненiй поверхнi бутового мурування, цеглi, бетону | м2 | 72 |  |
| 741 | Установка водоочисно компактна , продуктивність до 100 м3/доб» | Установ. | 1 |  |
| 742 | Розроблення грунту у вiдвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом мiсткiстю 0,25 м3, група грунтiв 2 /при розробцi траншей/ | м3 | 137,69 |  |
| 743 | Доробка вручну, зачищення дна i стiнок вручну з викидом грунту в котлованах i траншеях, розроблених механiзованим способом /з вертикальними стiнками без крiплень / | м3 | 8,02 |  |
| 744 | Засипка вручну траншей, пазух котлованiв i ям, група грунтiв 2 | м3 | 18,6 |  |
| 745 | Засипка траншей i котлованiв бульдозерами потужнiстю 59 кВт [80 к.с.] з перемiщенням грунту до 5 м, група грунтiв 2 | м3 | 89,09 |  |
| 746 | Ущiльнення грунту пневматичними трамбiвками, група грунтiв 1, 2 | м3 | 107,69 |  |
| 747 | Укладання каналiзацiйних безнапiрних розтрубних труб iз полiвiнiлхлорида ПВХ дiаметром 110 мм | м | 24 |  |
| 748 | Укладання каналiзацiйних безнапiрних розтрубних труб iз полiвiнiлхлорида ПВХ дiаметром 160 мм | м | 28 |  |
| 749 | Укладання каналiзацiйних безнапiрних розтрубних труб iз полiвiнiлхлорида ПВХ дiаметром 200 мм | м | 69 |  |
| 750 | Улаштування круглих збiрних залiзобетонних каналiзацiйних колодязiв дiаметром 1 м у сухих грунтах | м3 | 4,32 |  |
| 751 | Гiдроiзоляцiя стiн, фундаментiв бiчна обмазувальна бiтумна в 2 шари по вирiвненiй поверхнi бутового мурування, цеглi, бетону | м2 | 52 |  |
|  | Локальний кошторис 7-1-1 на Огорожа |  |  |  |
| 752 | Розробка грунту вручну з крiпленням у траншеях шириною до 2 м, глибиною до 2 м, група грунтiв 2 | м3 | 23,67 |  |
| 753 | Улаштування основи пiд фундаменти пiщаної | м3 | 3,25 |  |
| 754 | Улаштування основи пiд фундаменти щебеневої | м3 | 3,25 |  |
| 755 | Збирання і розбирання дерев'яної щитової опалубки з щитів опалубки площею до 1 м2 для улаштування фундаментів стрічкових, шириною, мм до 500 | м3 | 23,1 |  |
| 756 | Встановлення арматури окремими стрижнями iз зварюванням вузлiв з арматурою у виглядi плоских сiток в масиви, окремi фундаменти i плитнi основи, дiаметр арматури, мм до 6 | т | 0,08014 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 757 | Встановлення арматури окремими стрижнями iз зварюванням вузлiв з арматурою у виглядi плоских сiток в масиви, окремi фундаменти i плитнi основи, дiаметр арматури, мм понад 12 до 18 | т | 0,56628 |  |
| 758 | Укладання бетонної суміші в окремі конструкції вручну. Об'єм конструкції, м3, і спосіб ущільнення, понад 5, вібратором | м3 | 23,1 |  |
| 759 | Улаштування ворiт двостулкових з установленням металевих стовпiв | шт | 2 |  |
| 760 | Улаштування хвiрток з установленням стовпiв металевих | шт | 2 |  |
| 761 | Установлення металевої огорожi з сiтки по металевихих стовпчиках, висотою 1,8 м | м | 216,6 |  |
| 762 | Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ХС-059 | м2 | 195 |  |
| 763 | Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 3 рази | м2 | 195 |  |
|  | Локальний кошторис 7-2-1 на Вертикальне планування |  |  |  |
| 764 | Розроблення грунту бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням грунту до 10 м, група грунтів 2 /ранiше розпушеного грунту/в насип | м3 | 3208,68 |  |
| 765 | Додавати на кожні наступні 10 м переміщення грунту [понад 10 м] бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.], група грунтів 2 (додати 50 м) | м3 | 3208,68 |  |
| 766 | Планування площ механiзованим способом, група грунтiв 2 | м2 | 3400 |  |
| 767 | Планування площ ручним способом, група грунтiв 2 | м2 | 160 |  |
|  | Локальний кошторис 7-3-1 на Доріжки і тротуари |  |  |  |
| 768 | Улаштування дорожного корита [коритний профiль з напiвприсипними обочинами] iз застосуванням механiзмiв i перемiщенням грунту на вiдстань до 100 м при глибинi корита до 250 мм | м2 | 2200 |  |
| 769 | Розробка грунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без крiплень з укосами, група грунтiв 2 | м3 | 20,25 |  |
| 770 | Укладання щебеневого покриття товщиною 8 см | м2 | 80 |  |
| 771 | Улаштування пiдстилаючого i вирiвнювального шару основи з піску | м3 | 8 |  |
| 772 | Улаштування підстилаючого і вирівнювального шару основи з гранітного відсіву стабілізованого цементом ( 7 % ) | м3 | 2,4 |  |
| 773 | Улаштування покриттiв з дрiбнорозмiрних фiгурних елементiв мощення [ФЭМ] | м2 | 80 |  |
| 774 | Улаштування пiдстилаючого i вирiвнювального шару основи з пiску | м3 | 220 |  |
| 775 | Улаштування пiдстилаючого i вирiвнювального шару основи з щебеню шлакового | м3 | 220 |  |
| 776 | Укладання i напiвпросочування iз застосуванням бiтуму щебеневого покриття товщиною 5 см | м2 | 2200 |  |
| 777 | Улаштування покриття товщиною 4 см iз гарячих асфальтобетонних щiльних дрiбнозернистих сумiшей типу А, Б, В, щiльнiсть щебеневих матерiалiв 2,5-2,9 т/м3 | м2 | 2200 |  |
| 778 | При змiнi товщини покриття на 0,5 см iз гарячих асфальтобетонних щiльних дрiбнозернистих сумiшей типу А,Б,В зi щiльнiстю щебеневих матерiалiв 2,5-2,9 т/м3 до норми 27-53-1 (додавати 4 см) | м2 | 2200 |  |
| 779 | Установлення бортових каменiв бетонних при iнших видах покриттiв | м | 150 |  |
|  | Локальний кошторис 7-4-1/212226 на Малі архитектурні форми |  |  |  |
| 780 | Установлення лави | шт | 3 |  |
| 781 | Установлення урни для смітя | шт | 6 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 782 | Установлення дорожного знака " Місце стоянки " | шт | 1 |  |
| 783 | Установлення цементних ваз гладких висотою до 1000 мм | шт | 5 |  |
| 784 | Монтаж дрiбних металоконструкцiй вагою до 0,1 т (Паркування для велосипедів) | т | 0,185 |  |
| 785 | Установлення баків для сміття | шт | 2 |  |
|  | Локальний кошторис 7-5-1 на Озеленення |  |  |  |
| 786 | Пiдготовлення вручну стандартних мiсць для садiння кущiв-саджанцiв у групи у природному грунтi | шт | 8 |  |
| 787 | Садiння кущiв-саджанцiв у групи в ями розмiром 0,5х0,5 м | шт | 8 |  |
| 788 | Пiдготовлення вручну стандартних мiсць для садiння кущiв-саджанцiв у групи у природному грунтi | шт | 4 |  |
| 789 | Садiння кущiв-саджанцiв у групи в ями розмiром 0,5х0,5 м | шт | 4 |  |
| 790 | Пiдготовлення грунту механiзованим способом для влаштування партерного i звичайного газону без внесення рослинної землi | м2 | 91 |  |
| 791 | Посiв газонiв партерних, маврiтанських та звичайних вручну | м2 | 91 |  |
| 792 | Улаштування корита пiд квiтники глибиною 40 см механiзованим способом | м2 | 28 |  |
| 793 | Пiдготовлення грунту пiд квiтники з внесенням рослинної землi шаром 20 см | м2 | 28 |  |
| 794 | На кожнi 5 см змiни товщини шару додавати або вiднiмати згiдно норми 47-28-1 | м2 | 112 |  |
| 795 | Садiння багаторiчних квiтникiв густотою насадження 1,6 тис.штук квiтiв на 100 м2 | м2 | 28 |  |

До всіх матеріальних ресурсів застосовується «або еквівалент».

###### Додаток 9

УВАГА!!! Заповнюється лише Учасником-нерезидентом

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

| № п/п | Назва документу, передбаченого документацію конкурсних торгів | Назва аналогу документу (із зазначенням, на яких сторінках пропозиції конкурсних торгів він міститься) або інформація про відсутність такого документу та його аналогу (із зазначенням причин відсутності) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| ... |  |  |

_________________________________________________________________

(Посада, прізвище, ініціали, підпис та дата підписання уповноваженою особою Учасника)

М.П. (у разі наявності печатки)