ПАМ’ЯТКА    НАСЕЛЕННЮ

Великі й малі біди та нещастя, що відбуваються з тими, хто користується газовими приладами, можна попередити, якщо знати і дотримуватися елементарних правил безпеки.

На що звертати головну увагу при користуванні  газовими приладами:

- При появі запаху газу негайно перекрийте крани пальників газової апаратури на газопроводах перед нею, відкрийте кватирки (вікна, фрамуги тощо), не запалюйте  вогонь, не вмикайте і не вимикайте електроприлади, не користуйтесь електродзвониками, викличте службу «104». Перед користуванням газовими приладами неодмінно провітріть   приміщення.

- При відсутності або слабкій тязі у димоході не користуйтеся газовими приладами – це смертельно небезпечно.

- Не вмикайте кран на газовому приладі не маючи у руках запаленого сірника, заздалегідь піднесеного до пальника приладу.

ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ

- залишати без нагляду працюючі газові прилади;

- самовільно проводити газифікацію квартир, будинків, тощо;

- перестановка, заміна, відключення старих і підключення нових газових приладів. ремонт газового обладнання і газопроводів;

- допускати до користування газовими приладами дітей дошкільного віку, а також осіб, не контролюючих свої дії і тих, хто не пройшов інструктаж на підприємстві газового господарства;

- використовувати для сну і відпочинку кухні та інші приміщення, де вставлені газові прилади;

- обігравати приміщення та сушити білизну над газовими плитами;

- по закінченні користуванні газом, закрийте крани на газових приладах і перед ними. Не залишайте працюючих пальників. При всіх пошкодженнях газового

- обладнання дзвоніть в управління експлуатації газового господарства району чи міста.

- не дозволяйте ремонтувати газові прилади стороннім особам.

- Додержуйтесь правил користування газовими приладами і газовою водонагрівною колонкою.

ПАМ’ЯТАЙТЕ !!! Порушення правил експлуатації газових приладів та поганий догляд за ними є причиною вибухів, пожеж та отруєнь!

Навчально  -  методичний   центр   ЦЗ   та   БЖД   Вінницької  області